Vzpostavitev Eurowaterneta –za morje v Sloveniji –pilotna študija

Izvajalec:	Nacionalni inštitut za biologijo Večna pot 111, 1000 Ljubljana

tel. 01 42 333 88, faks: 01 412 35 038

Morska biološka postaja Piran

Fornače 41, 6330 Piran

tel.: 05 674 6368, faks: 05 674 6367

Naročnik: 	Ministrstvo za okolje, prostor in energijo

Agencija R Slovenije za okolje,

Ljubljana, Vojkova 1b

Pogodba št. 2523-02-500321

Nosilec programa: 	 Branko Čermelj

Sodelavci raziskovalci:  A. Malej, V. Turk, P. Mozetič, B. Petelin, G. Muri,

Ostali sodelavci: M. Avčin, J. Forte, T. Makovec, S. Maslo, M. Šiško

Piran, september 2003.

Naloga je izdelana v dveh izvodih v pisni obliki in na CD nosilcu (Word for windows). Podatki in delo so zaščiteni po določilih avtorskega prava, tisk in uporaba podatkov sta dovoljena le v obliki izvlečkov z navedbo vira.

UDK 574.5:504.064:551.46:556.11(262.3Tržaški zaliv)(047.3)=863

Za bibliografske namene se naloga citira:

Čermelj, B., A. Malej, V. Turk, P. Mozetič, G. Muri. (2003): Vzpostavitev Eurowaterneta za morje v Sloveniji –pilotna študija. Nacionalni inštitut za biologijo, Morska biološka postaja Piran (NIB/MBP).

Naročnik: Agencija R Slovenije za okolje, Ministrstvo za okolje, prostor in energijo.

Slika na naslovnici - foto T. Makovec.

KAZALO

1.	VSEBINA PROGRAMA	4

1.1.	Izhodišča	4

1.2.	Namen	5

1.3.	Cilji	5

1.4.	KONČNI PRODUKTI	7

2.	REZULTATI	7

2.1.	Izbor vzorčnih postaj	7

2.2.	Relacijska baza podatkov	10

2.2.1.	Uvod	10

2.2.2.	Vnos podatkov	11

2.2.3.	Poizvedovanje po podatkih	11

2.2.4.	Kontrola kvalitete podatkov	12

2.3.	Obseg popisanih podatkov.	12

2.4.	Digitalizirani georeferncirani podatki o vzorčevalnih postajah	14

2.5.	Ocena izbranih indikatorjev	14

3.	SEZNAM IMEN POLJ IN SLOVENSKI OPISI POLJ 				V IZBRANIH TABELAH.	15

4.	Reference:	22

5.	Priloga 1 - IZPIS VSEBINE PODATKOVNE BAZE	23

6.	Priloga 2 -  STRUKTURNI PRIKAZ PODATKOVNE BAZE	32

7            Priloga - 3 - METAPODATKOVNI OPIS PODATKOV	33

7.1.	Naslov indikatorja: Frequency of low bottom oxygen in 			deep layers of marine water	33

7.2.	Naslov indikatorja: Nutrients in coastal waters.	39

7.3.	Naslov indikatorja: Chlorophyll in transitional, coastal and marine waters.	45

7.4.	Naslov indikatorja: Hazardous substances in marine sediments (PAHs).	51

7.5.	Naslov indikatorja: Hazardous substances in marine organisms.	57

8.	Priloga 4 GRAFIČNI PRIKAZI SEZONSKE DINAMIKE 		POSAMEZNIH INDIKATORJEV.	63

# VSEBINA PROGRAMA

## Izhodišča

Vzpostavitev EUROWATERNET - WATERBASE TCM (Transitional, Coastal and Marine Waters) na državni ravni je v skladu s cilji EIONET-a, ki so bili postavljeni s strani Evropske okoljske agencije na evropskem nivoju, kakor tudi v skladu s cilji, postavljenimi na slovenskem nivoju. EUROWATERNET - WATERBASE TCM predstavlja omrežje in sistem, ki vsebuje podatke, ki jih bomo uporabljali za ocenjevanja stanja kakovosti morske vode, o morskih organizmih, morskih sedimentih, za ocenjevanja vzrokov in posledic ter za poročanje.

Zakonodajne podlage in potrebe so istočasno izražene v sledečih dokumentih:

- Zakon o vodah (ZV) – Ur. list 67/2002 (stran 7648)

- Strokovno navodilo o načinu odvzemanja mivke, peska, proda in kamna - Uradni list SRS, št. 27-1329/84-str. 1578; Do uveljavitve predpisov iz 209. in 210. člena Zakona o vodah (SOP 2002-01-3237) se uporablja, kolikor ni v nasprotju z določbami tega zakona to navodilo.

- Strokovno navodilo za določanje meje priobalnih zemljišč, erozijskih območij in morske obale - Uradni list SRS, št. 4-210/85-str. 193; Do uveljavitve predpisov iz 209. in 210. člena Zakona o vodah (SOP 2002-01-3237) se uporablja, kolikor ni v nasprotju z določbami tega zakona to navodilo.

- Odlok o določitvi meja vodnih območij v SR Sloveniji - Uradni list SRS, št. 6-234/75-str. 287; Do uveljavitve predpisov iz 209. in 210. člena Zakona o vodah (SOP 2002-01-3237) se uporablja, kolikor ni v nasprotju z določbami tega zakona to navodilo.

- Pravilnik o nevarnih snoveh, ki se ne smejo spuščati v vode - Uradni list SFRJ, št. 3-30/66-str. 61 in popravek 7/66-str. 129; prenehanje uporabe; razen določb, ki se nanašajo na vsebnost radioaktivnih snovi v odpadni vodi

- Odločba o določitvi pooblaščene organizacije za atestiranje analitskih postopkov - Uradni list SRS, št. 38-1566/85-str. 1937

- Odlok o maksimalno dopustnih koncentracijah radionuklidov in nevarnih snovi v medrepubliških vodnih tokovih, meddržavnih vodah in vodah obalnega morja Jugoslavije - Uradni list SFRJ, št. 8-126/78-str. 185

- Zakon o ratifikaciji sporazuma med Evropsko skupnostjo in Republiko Slovenijo o sodelovanju v Evropski agenciji za okolje in Evropskem okoljskem informacijskem in opazovalnem omrežju (MESEAO)

- Navodilo o sodelovanju z Evropsko agencijo za okolje (v pripravi na MOP-u)

- Delavni program EEA za leto 2003, kjer je med prioritetami določeno tudi morsko okolje

- Navodilo EEA EUROWATERNET – WATERBASE TCM (Guidance on Updating of priority data flows for EUROWATERNET – Transitional, Coastal and Marine Waters and population of WATERBASE)

- Directive 2003/4/EC of the European parliament and of the Councile of 28. january 2003 on public access to environmental information and repealing Council directive 90/313/EEC

- The Water Framework Directive: Directive 2000/60/EC

## Namen

Zagotavljanje informacij za poročanje in za zadovoljevanje potreb javnosti o:

- stanju kakovosti morske vode (ocena stanja in trendov),

- o živih organizmih v morski vodi,

- morskih sedimentih in

- odzivu družbe na kakovost morske vode,

vse v odnosu do realizacij politik varstva okolja in razvoja.

## Cilji

Glavna cilja projekta sta vzpostaviti sistem za poročanje na EEA in EU in olajšati dostop javnosti do informacij o kakovosti morske vode, organizmov v njej in morskih sedimentih. To bo uresničeno skozi implementacijo navodila EEA EUROWATERNET – WATERBASE TCM (Guidance on Updating of priority data flows for EUROWATERNET – Transitional, Coastal and Marine Waters and population of WATERBASE) in izdelavo digitalne podatkovne baze za mrežo opazovalnih postaj, indikatorjev, o kakovosti morske vode, živih organizmov v njej in o morskih sedimentih.  Sistem bo tudi opremljen s fotografijami opazovalnih postaj, izbranih morskih organizmov. Sistem bo postavljen na osnovi obstoječih podatkovnih baz. Ker bo sistem dostopen preko interneta, bo omogočal tudi ozaveščanje javnosti na tem področju.

Rezultati bodo:

- omogočili in olajšali oceno kakovosti morske vode, njenih organizmov in morskega sedimenta,

- omogočali in olajšali poročanje na EEA (in Eurostat/OECD Joint Questionnnaire),

- omogočali primerjavo kakovosti morske vode z drugimi državami (zgrajena bo po predlagani enotni metodologiji EEA),

- pomagali ocenjevati relacije med izpostavljenostjo in vplivi,

- podpirali razvoj stroškovno učinkovitih strategij za varovanje morja,

- podpirali oblikovanje in implementacijo zakonodaje za morsko vodo (direktive) in

- omogočali ocenjevanje implementacije politik in njihovo kreiranje.

- faza: iz podatkov monitoringa kakovosti morske vode narediti oceno izpostavljenosti obremenjevanja (vzpostavitev reprezentativnega omrežje monitoring postaj in morebitna nadgradnja že obstoječega za dosego reprezentativnosti)

- faza: vzpostavitev avtomatskega sistema za prenos neagregiranih podatkov

- faza - delovni program

- izbor oz. potrditev postaj (izbor ARSO, potrditev ARSO)

- nastavitev/določitev sheme georeferirane relacijske podatkovne baze

- priprava neagregiranih podatkov za podatkovno bazo po DPSIR metodi

- določitev protokolov: odgovorne osebe, način vnosa, način vzdrževanja za vse module (fizične značilnosti EWN – WATERBASE TCM postaj, fizikalno-kemičnih in nevarnih snovi v vodi, nevarne snovi v živih organizmih, nevarne snovi v sedimentih, indikatorji dodatnega pritiska na postajo, vnosov iz povodja, direktnega vnosa v morske vode)

- izdelava digitalnih zapisov kart, mreže opazovalnih postaj, indikatorjev po DPSIR metodi, mest jemanja vzorcev, ki so opremljene z metapodatkovnim opisom (priloga št. 3)

- kratka analiza obstoječega monitoringa, predlog dopolnil, sprememb

- priprava izbranih indikatorjev

- metodološke priprave za vzpostavitev indikatorjev, ki jih predlaga EEA

- obvezna dokumentacija: priročnik EEA MARINEBASE (Technical Report No 58), navodila EEA EUROWATERNET – WATERBASE TCM (Guidance on Updating of priority data flows for EUROWATERNET – Transitional, Coastal and Marine Waters and population of WATERBASE), seznam indikatorjev EEA (v prilogi) in EUROWATERNET SI http://nfp-si.eio- net.eu.int/ewnsi/index.htm, Barcelonska konvencija, Vodna direktiva (WFD).

## KONČNI PRODUKTI

- Digitalni zapisi morajo biti izdelani v shp formatu s pripadajočimi datotekami, xls formatu za tabele in doc format za tekstovne zapise.

- Sistem obstoječih digitalnih in prostorskih podatkovnih baz o morju, ki bo dostopen na strežniku EIONET-SI, v skladu z zahtevami projektne naloge in kompatibilen z ostalimi deli Eurowaterneta, v vsebinskem, programskem in oblikovnem smislu. Sistem bo vseboval podatke o emisijah v morje (WATERBASE TCM, izračunajo in ocenijo se indikatorji), o poročevalskih obvezah in poročila za EEA in konvencije.

- Zaključno poročilo in druga dokumentacija na digitalnem mediju v dveh izvodih (CD).

- Predstavitev rezultatov naloge pri naročniku.

- Letak za promocijo sistema (A4 format, dvostransko, 500 izvodov).

# REZULTATI

## Izbor vzorčnih postaj

Na seznam postaj smo uvrstili 10 merilnih postaj.

Razlogi za umestitev temeljijo na dejstvu, da so vse naštete postaje tudi vzorčne postaje na katerih se izvajajo dejavnosti v okviru rednega letnega monitoringa na nacionalni ravni, na teh postajah izvajamo tudi monitoring kvalitete obalnih voda za potrebe Barcelonske konvencije. Postaje 000F, 00CZ, 000K, 00MA, 0024 so postaje v obalnem morju. Na katerih izvajamo tudi sicer redni monitoring, in predstavljajo zato konstanten vir podatkov. Kot referenčno smo izbrali postajo 000F. Iz slike (Slika 3) je sicer očitno, da se ta nahaja v bližini piranskega podvodnega izpusta komunalnih odplak (postaja 00PO). O tem ali je postaja 000F obremenjena s komunalnimi odplakami ali ne zanesljivih dokazov ni. Postaja 000F je v sistem uvedena kot referenčna postaja zaradi dolgoletnega niza podatkov.

Stališče MBP glede nadaljevanja vzorčevanja na tej postaji je jasno. Pripravljeni smo tudi spremeniti referenčno postajo, vendar bi se ta po našem mišljenju morala nahajati v sedaj še mednarodnih vodah. Le na ta način bi pravo referenčnost tudi zagotovili. V tem kontekstu bi radi tudi apelirali na Ministrstvo za okolje prostor in energijo, ARSO, da bi prisluhnilo našim in nacionalnim potrebam, ko bomo sklepali pogodbe za monitorinško dejavnost v prihodnjih letih.

Postaji 00PO in 00IO predstavljata lokaciji podvodnih komunalnih izpustov pred Piranom in Izolo.  Postaj 00TM je lokacija v koperski marini. Vse tri so obremenjenes bodisi s komunalnimi ali industrijskimi viri onesnaževanja, v primeru 00TM pa gre še za obremenitve z dejavnostmi ob obali (marina, pristanišče).

Vzorčni postaji 00RI in 00DR sta vzorčni mesti na ustjih rek Rižane in Dragonje. Obe reki sta močno obremenjeni (predvsem Rižana) s komunalnimi in industrijskimi odplakami in tečeta skozi območje na katerem se izvaja eintenzivna kmetijska dejavnost. Obenem sta to glavna vodotoka na slovenski obali ter predstavljata glavna vira vnosov nevarnih snovi v morje.

Tabela I Seznam izbranih postaj z koordinatami v sistemu GAUSS-KRÜGER.

| KODA POSTAJE | IME POSTAJE | GAUSS-KRÜGER - X | GAUSS-KRÜGER - Y |
| --- | --- | --- | --- |
| 000F | ODPRTE VODE JZ DEL TRŽ. ZALIVA | 386773 | 44780 |
| 000K | KOPRSKI ZALIV | 400086 | 46961 |
| 0024 | STRUNJAN | 389885 | 44045 |
| 00CZ | CENTER TRŽ. ZALIVA | 393355 | 54112 |
| 00DR | DRAGONJA | 390198 | 37613 |
| 00IO | IZPUST IZOLA | 395568 | 45244 |
| 00MA | PIRANSKI ZALIV | 388265 | 40862 |
| 00PO | IZPUST PIRAN | 385461 | 44248 |
| 00RI | RIZANA | 402469 | 46778 |
| 00TM | MARINA KOPER | 400285 | 45847 |

Slika 1 Lokacija vzorčne posteje 00DR na reki Dragonji (ortofoto posnetek).

Slika 2 Lokacija vzorčne posteje 00RI na reki Rižani (ortofoto posnetek).

## Relacijska baza podatkov

### Uvod

Relacijska podatkovna baza eurowaternet-a za morje je implementirana v MS Access-u. Sestavljena je iz večjega števila tabel, ki so med seboj povezane, tako, da je zagotovljena referenčna integriteta baze oziroma podatkov. Podatkovna baza je locirana na enem strežniku, kjer ima polno pravico dostopa samo skrbnik podatkovne baze, vsi ostali uporabniki v mreži (intranet) pa lahko podatke iz baze samo berejo in izvajajo poizvedbe. Naslednja tabela vsebuje imena vseh tabel, ki so v podatkovni bazi z opisi njihove vsebine. Pro podajanju lastnosti baze so upoštevali tudi navodila v tehničnem poročilu št. 58 (Nygaard, 2001).

Tabela II Seznam tabel v bazi in opis njihove vsebine.  V oklepajih  na konce opisa so navedene tabele iz tehničnega poročila (Cullingford et al., 2003). Določene tabele so vnešene zaradi večje učinkovitosti baze in v poročilu niso omenjene.

| Ime | Opis |
| --- | --- |
| Country | Seznam izbranih ISO oznak držav (anex 5) |
| dansubdet | Seznam substanc navedenih v direktivah ter seznam fizikalno-kemičnih parametrov (anex 1, anex 2 ). |
| dir_dis_year | Podatki o letnih obremenitvah z nevarnimi snovmi (tabela 7.3) |
| Hasubiot | Podatki o nevarnih substancah v živih organizmih (tabela 6.3) |
| hasubsed | Podatki o nevarnih substancah v sedimentih (tabela 6.4) |
| hasubwat | Podatki o fizikalno-kemičnih in nevarnih substanc v vodi (tabela 6.2) |
| Matrix | Seznam oznak medija vzorčevanja (voda, sediment, organizmi) |
| Mixing | Seznam oznak homogenosti vodnega stolpca |
| Morja | Seznam Oznak morij |
| phychedet | Seznam oznak fizikalno-kemičnih parametrov (anex 2) |
| Pollut_events | Seznam onesnaženj morja |
| prot_spec_carcase | Seznam najdenih živalskih trupel. |
| proxmonsta | Podatki o popisu obremenitev obalnega okolja na morje. |
| Reke | Seznam rek na obalnem področju |
| Rinload | Podatki o rečnem vnosu v morje |
| Rivdircode | Seznam oznak za posamezne reke |
| Rivdirload | Seznam parametrov za oceno rečnih in neposrednih vnosov na podlagi konvencij o morju (tabela 7.1) |
| Species | Seznam vrst uporabljenih za analizo nevarnih snovi (anex 3) |
| stn_phych | Merilne postaje in njihove fizične lastnosti (tabela 6.1) |
| stn_type | Seznam oznak tipa postaje |
| Tissue | Seznam oznak vrst tkiv (anex 4) |
| Water_type | tip vodnega telesa |

### Vnos podatkov

Vnos podatkov se izvaja v glavnem na dva načina in sicer:

- uvoz podatkov iz MS Excel datotek, ki so bile dobljene iz MS Excel predlog. Predloge so bile narejene z izvozom podatkovnih struktur iz MS Access tabel. To pomeni, da morajo biti v MS Excel tabelah v prvi (naslovni) vrstici enaka imena polj kot so v tabeli MS Access podatkovne baze. Pod njimi vnašamo podatke po vrsticah, tako, da vsaka vrstica predstavlja en podatkovni zapis.

- Pri vnosu podatkov moramo paziti na pravilnost ključnih podatkov zaradi referenčne integritete npr. v tabeli koncetracij nevarnih substanc v živih organizmih (HASUBIOT) mora biti pravilno vpisana identifikacija merilne postaje (STN_ID), da bo vnos podatkov v tabelo HASUBIOT uspešen. Navedena merilna postaja mora biti že pred tem vpisana v tabelo fizičnih karakteristik merilnih postaj (STN_PHYCH). Podobno velja za vse šifrante npr. DETERMINAND, SPECIES, TISSUE ..., v katere moramo predhodno vnesti vse potrebne šifre z opisi. Da bi vnos zaradi tega potekal brez težav, so šifranti priloženi že MS Excel predlogam. Pri tem se v MS Excel-u uporabljajo funkcije ‘lookup' in 'data validation'.

- Vnašalec-skrbnik baze ne sme spregledati, dejstva, da so v določenih tabelah podatki v polju DETERMINANTA-DETERMINAND lahko tudi prazni zapisi. V tem primeru mora biti v sosednjem polju »POD MEJO DOLOČITVE« vpisan podatek 999. V kolikor tega ni podatek ni pravilno vnesen v tabelo za vnos podatkov.

- možen je tudi ročni vnos direktno v MS Access tabele pri skrbniku podatkovne baze. Glede referenčne integritete podatkovne baze veljajo enake zahteve kot pri uvozu podatkov iz MS Excel datotek.

### Poizvedovanje po podatkih

Poizvedovanje po podatkih je možno:

- direktno v MS Access-u, tako, da sestavimo MS Access poizvedbo (query) in jo poženemo. Dobljene rezultate lahko natisnemo ali pa izvozimo v MS Excel, kjer lahko izvajamo nadalnje obdelave in analize (risanje grafov, priprava poročil …).

- poizvedbo sestavimo v MS Excelu s pomočjo ‘čarovnika’ za poizvedbe po zunanjih podatkovnih bazah (MS Query) in jo poženemo. Pri tem je zunanja podatkovna baza MS Access baza. Rezultate poizvedbe dobimo v MS Excel preglednici.

V prilogah (Priloga 1 - IZPIS VSEBINE PODATKOVNE BAZE ter Priloga 2 - 	STRUKTURNI PRIKAZ PODATKOVNE BAZE) sta prikazana izpis vsebine podatkovne baze ter slika strukture podatkovne baze.

### Kontrola kvalitete podatkov

Kontrola kvalite podatkov je omejena na dejstvo, da pri podatkih ne bi prišlo do ponavljanja. Za to skrbi system primarnih ključev, ki v praksi nedovoljuje vnos podvojenih podatkov. Sistem same kvalitete podatkov, je omejen na podatke katerih vrednost je manšja od 0. Vnosa negativnih vrednosti system ne dovoljuje.

Problem dodatne kontrole kvalitete podatkov je v dejstvu, da se v polje determinanta (tabele za vnos parametrov v vodi, sedimentih in organizmih) vnašajo najrazličnejše absolutne vrednosti podatkov. To polje vsebuje tako koncentracije raztopljenega kisika v vodi (235 µMol O2) kot tudi  absolutno zelo nizke koncentracije Živega srebra (0,00823 µg/l).

Postavljanje filtrov na podlagi dolgoletnih povprečij, maksimumov in minimumov ne more biti upravičeno, sploh če se zavedamo dejstva daje vsak rekord prej ali slej porušen.

Dodatna težava je še v tem, da se v polje determinanta vnašajo tudi prazni zapisi. To so koncentracije pod mejo določitve. Za to je v tabeli dodatno polje, kamor je tak podatek potrebno vpisati kot “999”.

## Obseg popisanih podatkov.

V različne tabele predloga baze podatkov so vnešeni podatki pridobljeni v letih od 2000 do 2002 na podlagi izvajanja nacionalnega monitoringa morja (Mozetič et al., 2002; Mozetič et al., 2003; Vukovic et al., 2001) ter izpolnjevanja obveznosti do Barcelonske konvencije (Turk et al., 2002; Turk et al., 2000; Turk et al., 2001).

- V celoti gre za ( 11000 podatkov o kvaliteti morske vode in voda reke Rižane in Dragonje, ter podatkov o obremenitvi morskih sedimentov in organizmov z nevarnimi snovmi. Na letni ravni gre za (3000 neagregiranih podatkov, ki predstavljajo tudi porast podatkov na letni ravni.

- Poleg podatkov o stanju kvalitete obalnega morja in pomembnejših vodotokov so v bazo vnešeni tudi podatki o nekontroliranih izlitjih in pojavih nevarnih snovi na morju v obdobju od leta 1977 do 2002. Vir tega podatka je MOPE –izpostava v Kopru. Pri navedenih podatkih je treba poudariti, da so za obstoječo konfiguracijo v bazi podatkov dokaj netočni in nepopolni. Podan je le podatek o letu dogodka onesnaženja, tip dogodka ter ali je bil povzročitelj identificiran ali ne. V bodoče bi kazalo kategorije vrste onesnaženj nekoliko poenotiti. V enakem obdobju popis obsega (15 podatkov o odstranjevanju trupel višjih morskih sesalcev ali rib. Obseg the podatkov je identičen tistim o izlitjih nevarnih snovi-nepopoln za trenutno zasnovano tabelo podatkov.

- Podatki o obremenitvah morja zaradi vnosa nevarnih snovi iz rek in pritokov na letni ravni v bazo niso vnešeni. Razlog je očiten. Ti podatki so na voljo pri naročniku študije v organizirani obliki - v bazi podatkov- ki je implementirana z enakim programskim orodjem kot naš predlog baze podatkov. Naročnik študije jih tudi sicer pridobiva na podlagi zakonskih obveznosti ki jih imajo morebitni onesnaževalci do države. Po pogovoru s skrbnikom te baze g. Mariom Zec-om je možno obe bazi podatkov povezati in sproti ažurirati, seveda pa je to stvar dogovora. V vpogled mu je bila posredovana struktura tabele. Glede na dejstvo, da se vir podatkov nahaja na naročnikovem skupnem medmrežju, je taka povezava dokaj enostavna. Če bi se iskazalo, da so podatki neprimerljivi pa smo pripravljeni te podatke sami preoblikovati in jih dostaviti naročniku te študije v obliki, ki je v tej študiji zahtevana.

## Digitalizirani georeferncirani podatki o vzorčevalnih postajah

Digitalni georeferencirani podatki o vzorčevalnih postajah so bili narejeni z uporabo programske opreme Manifold System Release 5.50 Professional Edition in konvertirani-preoblikovani v ARC VIEW datoteke. Vse datoteke so priložene na CD nosilcu.

Slika 3 Grafični prikaz merilnih postaj v morju ter na rekah Rižani in Dragonji, narejen na podlagi georeferenciranih podatkov v sistemu GAUSS-KRÜGER.  Prikazani sta tudi porečji obeh rek.

## Ocena izbranih indikatorjev

Pri oceni izbranih indikatorjev za morje smo se omejili na sezonsko dinamiko le teh na postajah, kjer so ti parametri merjeni. Za kakršnokoli resnejšo analizo trendov predstavljajo podatki za obdobje od leta 2000 do leta 2002 prekratek niz.

Pri oceni sezonske dinamike smo se držali, navodil v tehničnih poročilih št. 84 ter št.85 za Eurowaternet (Baan et al., 2002; Buuren et al., 2002).

Sezonsko dinamiko za severi del Jadranskega morja smo opredelili na podlagi raziskovalnih del na tem področju (Artegiani et al., 1997a; Artegiani et al., 1997b). Uporabili smo rahlo modificirano verzijo klasifikacije mesecev v posamezne sezone, ki je primernejša za uporabo na področju severnega Jadranskega morja. Po taki razvrstitvi sodijo januar, februar in marec med zimske mesece, april maj in junij so pomladanski meseci, juli, avgust in september so poletni meseci, oktober november in december pa so jesenski meseci.

Pri indikatorjih:

- koncentracija raztopljenega kisika v pridnenem sloju,

- koncentracije hranilnih snovi v morju ter

- koncentracija klorofila a,

so podane srednje sezonske vrednosti, vrednosti standardnega odklona, minimalne ter maksimalne koncentracije.

V grafični obliki so rezultati deloma predstavljeni na strani 63. V digitalni obliki so predstavljeni na CD nosilcu v datoteki »Obdelava indikatorjev«.

Za nevarne snovi (težke kovine) v vodah rek Dragonje in Rižane so podatki podani v grafični obliki na koncu poročila. V digitalni obliki so predstavljeni na CD nosilcu v datoteki »Obdelava indikatorjev« Podani so kot trenutne merjene vrednosti. Statistično zanesljivih povprečij ni bilo mogoče izračunati, saj gre za enkratne letne sezonske meritve. V grafični obliki sta prikazana samo živo srebro in cink. Koncentracije svinca so razen v nekaj primeri pod mejo determinacije in v grafični obliki zato niso prikazane.

Ponovno moram poudariti, da prikazujejo grafi izmerjene koncentracije težkih kovin (Slika 17 do Slika 20). Iz grafov na koncu poročila je razvidno, da te vedno porastejo v poletnem obdobju. Deloma je temu kriv nizek nivo vode v obeh rekah. Ne gre pa zanemariti tudi možnosti, da gre v obeh primerih za reki, ki tečeta ob agrarnih površinah. Povišane koncentracije, bi bile lahko tudi posledica večjega škropljenja na poljih. Brez ustreznih podatkov o pretoku, pa o kakršnemkoli vnosu teh snovi v morje ne moremo sklepati.

# SEZNAM IMEN POLJ IN SLOVENSKI OPISI POLJ V IZBRANIH TABELAH.

Tabela III  Podatki o nevarnih substancah v sedimentih (tabela 6.4)

Angleška oznaka	Slovenska oznaka

STN_ID	id postaje

CRY_CD	koda države

YEAR	Leto

MONTH	Mesec

DAY	Dan

CAS_NO	šifra_kemikalije

DETERMINAND	determinanta (Annex I)

UNIT	merska_enota_substance

CONC	Koncentracija

<LoD	pod mejo zaznavnosti

LoD	meja zaznavnosti

DTR_LMT	meja_določitve

BOTTOM_DEPTH	globina_dna

SAMPLER	oprema_za_vzorčenje

SED_DEPTH_TOP	vrh_analiziranega_sloja_sedimenta

SED_DEPTH_BOTTOM	dno_analiziranega_sloja_sedimenta

ORG_C	organski_ogljik (% od DW)

GRAIN_TYPE	tip_sedimenta

FRACTION							gornja velikost analizirane frakcije sedimenta

(v mikrometrih), NULL če je  analiziran celoten  sediment

DRY_WET_RATIO	razmerje med suho in mokro težo (%)

BASIS	oznaka-merjeno v suhem ali mokrem sedimentu (D/W)

REMARKS	opombe

Tabela IV Podatki o fizikalno-kemičnih in nevarnih substanc v vodi (tabela 6.2)

Angleška oznaka	Slovenska oznaka

STN_ID	id postaje

CRY_CD	koda države

YEAR	leto

MONTH	mesec

DAY	dan

HOUR	ura

MINUTE	minuta

DEPTH	globina v m

THERM_POS	položaj_na_termoklino

HALO_POS	položaj_na_haloklino

CAS_NO	šifra_kemikalije

DETERMINAND	determinanta (Annex I in II)

UNIT	merska_enota_substanc

CONC	koncentracija

SALINITY	slanost (PSU)

<LoD	<LoD

LoD	LoD

DTR_LMT	meja_določitve

REMARKS	opombe

Tabela V Podatki o nevarnih substancah v živih organizmih (tabela 6.3)

Angleška oznaka	Slovenska oznaka

STN_ID	id postaje

CRY_CD	koda države

YEAR	leto

MONTH	mesec

DAY	dan

SPECIES	vrsta

TISSUE	koda_tkiva

CAS_NO	šifra_kemikalije

DETERMINAND	determinanta

UNIT	merska_enota_substanc

BASIS	izhodišče_meritve

CONC	koncentracija

<LoD	pod mejo zaznavnosti

LoD	meja zaznavnosti

DTR_LMT	meja_določitve

DRY_FRESH_RATIO	razmerje med suho in mokro težo

FAT_PRC	Razmerje med težo maščobe in celotno suho snovjo (%)

REMARKS	opombe

Tabela VI Podatki o letnih obremenitvah z nevarnimi snovmi (tabela 7.3)

###### Angleška oznaka	Slovenska oznaka

CRY_CD	koda države

YEAR	leto

SEA_AREA_NAME_ID	področje v katerega se izliva reka

SEA_REGION_NAME	ime morja, kamor sodi to področje

SEA_CONVENTION_AREA	ime področja po konvenciji o morjih

ESTIMATE	ocena najmanjšega vnosa

NITRATE	nitrati (kilotone)

NITRITE	nitriti (kt)

ORTHOPHOSPHATE	ortofosfati (kt)

TOTAL_NITROGEN	celokupni dušik (kt)

TOTAL_PHOSPHORUS	celokupni fosfor (kt)

AMMONIA	amonijak (kt

TOTAL_MERCURY	celokupno_živo_srebro (t)

TOTAL_CADMIUM	celokupni_kadmij (t)

TOTAL_ZINC	celokupni_cink (t)

TOTAL_LEAD	celokupni_svinec (t)

COPPER	baker (t)

NICKEL	nikelj (t)

CHROMIUM	krom (t)

GAMMA-HCH	lindan (gamma hch) (t)

SUSP_PART_MATTER	suspendirani_delci (t)

HYDROCARBONS	ogljikovodiki (kt)

DETERGENTS	detergenti (kt)

PHENOLS	fenol (kt)

PCB-28	PCB-28 (t)

PCB-52	PCB-52 (t)

PCB-101	PCB-101(t)

PCB-118	PCB-118 (t)

PCB-153	PCB-153 (t)

PCB-138	PCB-138 (t)

PCB-180	PCB-180 (t)

TOTAL_PCBS	celokupni PCB-ji (t)

OTHER_HAZ_SUBS_DESC	ostale_nevarne_substance (po CAS no)

OTHER_HAZ_SUBS	ostale_nevarne_substance (t)

BOD-7	BOD-7 (kt)

BOD-5	BOD-5(kt)

COD-Mn	COD-Mn (kt)

COD-Cr	COD-Cr

TOT_ORG_C	Celoten_organski_ogljik (kt)

ORG_COMP	organska snov (kt)

TRITIUM	tritij (Bq)

RADIONUCLIDES	radionuklidi (Bq)

VOLUME_YEAR	letni volumen (m3)

LONG_AVG_DIS_YEAR	povprečni_letni_vtok_v_daljšem_obdobju (m3/s)

REMARKS	opombe

Tabela VII. Merilne postaje in njihove fizične lastnosti (tabela 6.1)

###### Angleška oznaka	Slovenska oznaka

WATER_TYPE	tip_vode

TYPE_DESC	opis_vodnega_telesa

STN_ID	id_postaje

STN_NAME	ime_postaje

SEA_NAME	ime morja

CATCH_NAME	ime porečja

COAST_MAIN	obala celine

COAST_CLOSE	najbližja obala

REGION	regija

LONG	GAUSS-KRÜGER - X

LAT	GAUSS-KRÜGER - Y

LONG_WGS	WGS - X

LAT_WGS	WGS - Y

STN_TYPE	tip_postaje

MATRIX	matrica

SALINITY_MEAN	povprečna _letna _slanost

SALINITY_MIN	minimalna _letna _slanost

SALINITY_MAX	maksimalna _letna _slanost

TEMPERATURE	povprečna_letna_temp

TIDAL_MEAN	srednja_amplituda_plimovanja

DEPTH	globina

RESIDENCE	čas_prisotnosti

MIXING	mešanje

REMARKS	opombe

Tabela VIII Seznam onesnaženj morja

Angleška oznaka	Slovenska oznaka

ID	id_dogodka

LONG_WGS	WGS - X

LAT_WGS	WGS - Y

LONG	GAUSS-KRÜGER - X

LAT	GAUSS-KRÜGER - Y

YEAR	leto

MONTH	mesec

DAY	dan

HOUR	ura

MINUTE	minuta

EVENT_TYPE	vrsta dogodka

EVENT_INDUCER	povzročitelj znan/neznan

INDUCER_ID	ime povzročitelja

POLLUTANT_TYPE	agregatno stanje polutanta

EVENT_DIAMETER	premer onesnaženja

EVENT_THICK	debelina onesnaženja

REMOVAL_METHOD	metoda odstranjevanja

REMOVAL_PERFORMER	ime izvajalca odstranjevanja škode

COASTAL_POLLUTION	onesnaženje obale (DA ali NE)

COAST_POLL_LENGTH	dolžina onesnaženja obale v km

COAST_REM_METHOD	metoda čiščenja obale

GARBAGE_DUMP	skladiščenje polutanta

G_D_LOCATION	lokacija skladišča polutanta

POLLUTANT_ANALYSIS	opis analiz polutanta

DAMAGE_ESTIMATE	ocena škode

IMPACT_ON_LIVE_RES	vpliv na žive organizme

IMPACT_DESC	opis vpliva na žive organizme

Tabela IX Seznam najdenih živalskih trupel.

ID	id_dogodka

LONG_WGS	WGS - X

LAT_WGS	WGS - Y

YEAR	leto

MONTH	mesec

DAY	dan

HOUR	ura

MINUTE	minuta

SPECIES	vrsta

DEATH_CAUSE	vzrok pogina

CARCASE_LENGTH	dolžina trupla

CARCASE_WIDTH	širina trupla

CARCASE_WEIGHT	teža trupla

CARCASE_STATE	stanje trupla

LONG	GAUSS-KRÜGER - X

LAT	GAUSS-KRÜGER - Y

Tabela X Podatki o popisu obremenitev obalnega okolja na morje.

STN_ID	koda postaje

CRY_CD	koda drzave

POPULATION	gostota_poselitve (preb./km2)

URBAN	naseljena površina v %

WETLAND	močvirje

NATURE	naravne površine

FOREST	gozd

AGRI_TOT	celokupna kmetijska površina

AGRI_OTHER	ostalo

ARABLE	njive in polja

PASTURE	pašniki

OTHER_LAND	ostala uporaba zemlje

SEWAGE_DISCHARGE	komunalni izpusti

INDUSTRIAL_DISCHARGE	industrijski izpusti

OTHER_DISCHARGE	ostali izpusti

OIL_EXTRACT	ekstrakcija olj

GAS_EXTRACT	izraba plina

SPOIL	umazanija

WASTE	odpadki

LANDFIL	izscedne vode

MARICULTURE	marikultura

FISHING	ribištvo

MARINA	marina

PORT	pristanišče

OTHER	ostalo

REMARKS	opombe

# Reference:

Artegiani, A. et al., 1997a. The Adriatic Sea general circulation. Part I: Air Sea interactions and water mass structure. Journal of Physical Oceanography, 27: 1492-1514.

Artegiani, A. et al., 1997b. The Adriatic Sea general circulation. Part II: Baroclinic circulation structure. Journal of Physical Oceanography, 27: 1515-1532.

Baan, P., J., A. and Groeneveld, G., J., J., 2002. Testing of indicators for the marine and coastal environment in Europe. Part 1:Hazardous substances.Technical report 85, WL Delft Hydraulics and KVIZ.

Buuren, J., van, Smit, T., Poot, G., Elteren, A., van and Kamp, O., 2002. Testing of indicators for the marine and coastal environment in Europe. Part 1:Euthrophication and integrated coastal zone management.Technical report 84, RIKZ.

Cullingford, R., Nixon, S. and Bjerkeng, B., 2003. Eurowaternet. Technical guidelines for implementation in transitional, coastal and marine waters.Technical report 97, Norwegian Institute for Water Research (NIVA).

Mozetič, P. and Lipej, L., 2002. Izvajanje monitoringa kakovosti morja za leto 2001.30, Nacionalni inštitut za biologijo, Morska biološka postaja, Piran.

Mozetič, P. and Lipej, L., 2003. Izvajanje monitoringa kakovosti morja v letu 2002.46, Nacionalni inštitut za biologijo, Morska biološka postaja, Piran.

Nygaard, K., Rygg, B., Bjerkeng, B., 2001. Marinebase. Database on aggregated data for the coastline of the Mediterranean, Atlantic, North Sea, Skagerak, kattegat and Baltic.Technical report 58, Norwegian Institute for Water Research (NIVA).

Turk, V. et al., 2002. Kakovost morja in kontrola onesnaženja v letu 2002.Poročilo za leto 2002, Nacionalni inštitut za biologijo, Morska biološka postaja Piran (NIB/MBP).

Turk, V. et al., 2000. Raziskave kakovosti morja in kontrola onesnaženja., Nacionalni inštitut za biologijo, Morska biološka postaja Piran (NIB/MBP).

Turk, V. et al., 2001. Raziskave kakovosti morja in kontrola onesnaženja.Poročilo za leto 2001, Nacionalni inštitut za biologijo, Morska biološka postaja Piran (NIB/MBP).

Vukovic, A., Lipej, L. and Mozetič, P., 2001. Program spremljanja kakovosti obalnega morja v republiki Sloveniji: porocilo za leto 2000.Poročila MBP 15, Nacionalni inštitut za biologijo, Morska biološka postaja, Piran.

# Priloga 1 - IZPIS VSEBINE PODATKOVNE BAZE

Table: country

Columns

Name	Type	Size

CRY_CD	Text	2

CRY_DESC	Text	50

Relationships

countrystn_phych

country	stn_phych

CRY_CD	1	CRY_CD

Attributes: 	Enforced

RelationshipType: 	One-To-Many

countryproxmonsta

country	proxmonsta

CRY_CD	1	CRY_CD

Attributes: 	Enforced

RelationshipType: 	One-To-Many

countrydir_dis_year

country	dir_dis_year

CRY_CD	1	CRY_CD

Attributes: 	Enforced

RelationshipType: 	One-To-Many

countryhasubiot

country	hasubiot

CRY_CD	1	CRY_CD

Attributes: 	Enforced

RelationshipType: 	One-To-Many

countryhasubsed

country	hasubsed

CRY_CD	1	CRY_CD

Attributes: 	Enforced

RelationshipType: 	One-To-Many

Table: country

countryhasubwat

country	hasubwat

CRY_CD	1	CRY_CD

Attributes: 	Enforced

RelationshipType: 	One-To-Many

countryrinload

country	rinload

CRY_CD	1	CRY_CD

Attributes: 	Enforced

RelationshipType: 	One-To-Many

Table: dansubdet

Columns

Name	Type	Size

CAS_NO	Text	20

SUBSTANCE	Text	100

WFD_PS	Yes/No	1

WFD_PHS	Yes/No	1

WFD_PSR	Yes/No	1

DSD	Yes/No	1

HELCOM	Yes/No	1

OSPAR	Yes/No	1

Relationships

dansubdethasubiot

dansubdet	hasubiot

CAS_NO	1	CAS_NO

Attributes: 	Enforced

RelationshipType: 	One-To-Many

dansubdethasubsed

dansubdet	hasubsed

CAS_NO	1	CAS_NO

Attributes: 	Enforced

RelationshipType: 	One-To-Many

dansubdethasubwat

dansubdet	hasubwat

CAS_NO	1	CAS_NO

Attributes: 	Enforced

RelationshipType: 	One-To-Many

Table: dir_dis_year

Columns

Name	Type	Size

CRY_CD	Text	2

YEAR	Integer	2

SEA_AREA_NAME_ID	Text	50

SEA_REGION_NAME	Text	50

SEA_CONVENTION_AREA	Text	50

ESTIMATE	Single	4

NITRATE	Single	4

NITRITE	Single	4

ORTHOPHOSPHATE	Single	4

TOTAL_NITROGEN	Single	4

TOTAL_PHOSPHORUS	Single	4

AMMONIA	Single	4

TOTAL_MERCURY	Single	4

TOTAL_CADMIUM	Single	4

TOTAL_ZINC	Single	4

TOTAL_LEAD	Single	4

COPPER	Single	4

NICKEL	Single	4

CHROMIUM	Single	4

GAMMA-HCH	Single	4

SUSP_PART_MATTER	Single	4

HYDROCARBONS	Single	4

DETERGENTS	Single	4

PHENOLS	Single	4

PCB-28	Single	4

PCB-52	Single	4

PCB-101	Single	4

PCB-118	Single	4

PCB-153	Single	4

PCB-138	Single	4

PCB-180	Single	4

TOTAL_PCBS	Single	4

OTHER_HAZ_SUBS_DESC	Text	100

OTHER_HAZ_SUBS	Single	4

BOD-7	Single	4

BOD-5	Single	4

COD-Mn	Single	4

COD-Cr	Single	4

TOT_ORG_C	Single	4

ORG_COMP	Single	4

TRITIUM	Single	4

RADIONUCLIDES	Single	4

VOLUME_YEAR	Single	4

LONG_AVG_DIS_YEAR	Single	4

REMARKS	Text	100

Relationships

Table: dir_dis_year

countrydir_dis_year

country	dir_dis_year

CRY_CD	1	CRY_CD

Attributes: 	Enforced

RelationshipType: 	One-To-Many

Table: hasubiot

Columns

Name	Type	Size

STN_ID	Text	50

CRY_CD	Text	2

YEAR	Integer	2

MONTH	Integer	2

DAY	Integer	2

SPECIES	Text	8

TISSUE	Text	2

SAMPLE_ID	Long Integer	4

CAS_NO	Text	20

DETERMINAND	Text	50

UNIT	Text	20

BASIS	Text	1

CONC	Single	4

<LoD	Integer	2

LoD	Single	4

DTR_LMT	Single	4

DRY_FRESH_RATIO	Single	4

FAT_PRC	Single	4

REMARKS	Text	100

Relationships

stn_phychhasubiot

stn_phych	hasubiot

STN_ID	1	STN_ID

Attributes: 	Enforced

RelationshipType: 	One-To-Many

dansubdethasubiot

dansubdet	hasubiot

CAS_NO	1	CAS_NO

Attributes: 	Enforced

RelationshipType: 	One-To-Many

countryhasubiot

country	hasubiot

CRY_CD	1	CRY_CD

Attributes: 	Enforced

RelationshipType: 	One-To-Many

Table: hasubiot

specieshasubiot

species	hasubiot

SPECIES	1	SPECIES

Attributes: 	Enforced

RelationshipType: 	One-To-Many

tissuehasubiot

tissue	hasubiot

TISSUE	1	TISSUE

Attributes: 	Enforced

RelationshipType: 	One-To-Many

Table: hasubsed

Columns

Name	Type	Size

STN_ID	Text	50

CRY_CD	Text	2

YEAR	Integer	2

MONTH	Integer	2

DAY	Integer	2

SAMPLE_ID	Long Integer	4

CAS_NO	Text	20

DETERMINAND	Text	50

UNIT	Text	20

CONC	Single	4

<LoD	Integer	2

LoD	Single	4

DTR_LMT	Single	4

BOTTOM_DEPTH	Single	4

SAMPLER	Text	50

SED_DEPTH_TOP	Integer	2

SED_DEPTH_BOTTOM	Integer	2

ORG_C	Single	4

GRAIN_TYPE	Text	2

FRACTION	Integer	2

DRY_WET_RATIO	Single	4

BASIS	Text	1

REMARKS	Text	100

Relationships

countryhasubsed

country	hasubsed

CRY_CD	1	CRY_CD

Attributes: 	Enforced

RelationshipType: 	One-To-Many

dansubdethasubsed

dansubdet	hasubsed

CAS_NO	1	CAS_NO

Attributes: 	Enforced

RelationshipType: 	One-To-Many

Table: hasubsed

stn_phychhasubsed

stn_phych	hasubsed

STN_ID	1	STN_ID

Attributes: 	Enforced

RelationshipType: 	One-To-Many

Table: hasubwat

Columns

Name	Type	Size

STN_ID	Text	50

CRY_CD	Text	2

YEAR	Integer	2

MONTH	Integer	2

DAY	Integer	2

HOUR	Integer	2

MINUTE	Integer	2

DEPTH	Single	4

THERM_POS	Text	2

HALO_POS	Text	2

SAMPLE_ID	Long Integer	4

CAS_NO	Text	20

DETERMINAND	Text	50

UNIT	Text	20

CONC	Single	4

SALINITY	Single	4

<LoD	Integer	2

LoD	Single	4

DTR_LMT	Single	4

REMARKS	Text	100

Relationships

countryhasubwat

country	hasubwat

CRY_CD	1	CRY_CD

Attributes: 	Enforced

RelationshipType: 	One-To-Many

dansubdethasubwat

dansubdet	hasubwat

CAS_NO	1	CAS_NO

Attributes: 	Enforced

RelationshipType: 	One-To-Many

phychedethasubwat

phychedet	hasubwat

DETERMINAND	DETERMINAND

Attributes: 	Not Enforced

RelationshipType: 	One-To-Many

Table: hasubwat

stn_phychhasubwat

stn_phych	hasubwat

STN_ID	1	STN_ID

Attributes: 	Enforced

RelationshipType: 	One-To-Many

Table: matrix

Columns

Name	Type	Size

MATRIX	Text	10

MAT_DESC	Text	50

Table: mixing

Columns

Name	Type	Size

MIXING	Text	2

MIXING_DESC	Text	50

Relationships

mixingstn_phych

mixing	stn_phych

MIXING	1	MIXING

Attributes: 	Enforced

RelationshipType: 	One-To-Many

Table: morja

Columns

Name	Type	Size

ime_morja	Text	50

regionalno_ime_morja	Text	50

ime_morja_po_morski_konvenciji	Text	50

Table: phychedet

Columns

Name	Type	Size

DETERMINAND	Text	50

ABREVIATION	Text	50

UNIT	Text	20

WATER_BODY	Text	10

<LoD	Single	4

LoD	Single	4

DTR_LMT	Single	4

Remarks	Text	100

Relationships

phychedethasubwat

phychedet	hasubwat

DETERMINAND	DETERMINAND

Attributes: 	Not Enforced

RelationshipType: 	One-To-Many

Table: pollut_events

Columns

Name	Type	Size

ID	Long Integer	4

LONG_WGS	Single	4

LAT_WGS	Single	4

LONG	Single	4

LAT	Single	4

YEAR	Integer	2

MONTH	Integer	2

DAY	Integer	2

HOUR	Integer	2

MINUTE	Integer	2

EVENT_TYPE	Text	50

EVENT_INDUCER	Yes/No	1

INDUCER_ID	Text	50

POLLUTANT_TYPE	Text	50

EVENT_DIAMETER	Single	4

EVENT_THICK	Single	4

REMOVAL_METHOD	Text	50

REMOVAL_PERFORMER	Text	50

COASTAL_POLLUTION	Yes/No	1

COAST_POLL_LENGTH	Single	4

COAST_REM_METHOD	Text	50

GARBAGE_DUMP	Yes/No	1

G_D_LOCATION	Text	50

POLLUTANT_ANALYSIS	Text	100

DAMAGE_ESTIMATE	Single	4

IMPACT_ON_LIVE_RES	Yes/No	1

IMPACT_DESC	Text	100

Table: prot_spec_carcase

Columns

Name	Type	Size

ID	Long Integer	4

LONG_WGS	Single	4

LAT_WGS	Single	4

YEAR	Integer	2

MONTH	Integer	2

DAY	Integer	2

HOUR	Integer	2

MINUTE	Integer	2

SPECIES	Text	8

DEATH_CAUSE	Text	50

CARCASE_LENGTH	Long Integer	4

CARCASE_WIDTH	Long Integer	4

CARCASE_WEIGHT	Long Integer	4

CARCASE_STATE	Text	50

LONG	Single	4

LAT	Single	4

Relationships

speciesprot_spec_carcase

species	prot_spec_carcase

SPECIES	SPECIES

Attributes: 	Unique; Not Enforced

RelationshipType: 	One-To-Many

Table: proxmonsta

Columns

Name	Type	Size

STN_ID	Text	50

CRY_CD	Text	2

POPULATION	Single	4

URBAN	Single	4

WETLAND	Single	4

NATURE	Single	4

FOREST	Single	4

AGRI_TOT	Single	4

AGRI_OTHER	Single	4

ARABLE	Single	4

PASTURE	Single	4

OTHER_LAND	Single	4

SEWAGE_DISCHARGE	Text	10

INDUSTRIAL_DISCHARGE	Text	10

OTHER_DISCHARGE	Yes/No	1

OIL_EXTRACT	Yes/No	1

GAS_EXTRACT	Yes/No	1

SPOIL	Yes/No	1

WASTE	Yes/No	1

LANDFIL	Yes/No	1

MARICULTURE	Yes/No	1

FISHING	Yes/No	1

MARINA	Yes/No	1

PORT	Yes/No	1

OTHER	Yes/No	1

REMARKS	Text	100

Relationships

countryproxmonsta

country	proxmonsta

CRY_CD	1	CRY_CD

Attributes: 	Enforced

RelationshipType: 	One-To-Many

stn_phychproxmonsta

stn_phych	proxmonsta

STN_ID	1	STN_ID

Attributes: 	Enforced

RelationshipType: 	One-To-Many

Table: reke

Columns

Name	Type	Size

ime_reke	Text	50

opis	Text	100

ime_porečja	Text	50

povrsina	Double	8

perimeter	Double	8

Table: rinload

Columns

Name	Type	Size

CRY_CD	Text	2

YEAR	Integer	2

STN_ID	Text	50

LONG	Single	4

LAT	Single	4

STN_NAME	Text	50

RIVER_NAME	Text	50

CATCH_NAME	Text	50

SEA_AREA_NAME_ID	Text	50

SEA_REGION_NAME	Text	50

SEA_CONVENTION_AREA	Text	50

ESTIMATE	Single	4

NITRATE	Single	4

NITRITE	Single	4

ORTHOPHOSPHATE	Single	4

TOTAL_NITROGEN	Single	4

TOTAL_PHOSPHORUS	Single	4

AMMONIA	Single	4

TOTAL_MERCURY	Single	4

TOTAL_CADMIUM	Single	4

TOTAL_ZINC	Single	4

TOTAL_LEAD	Single	4

COPPER	Single	4

NICKEL	Single	4

CHROMIUM	Single	4

GAMMA-HCH	Single	4

SUSP_PART_MATTER	Single	4

HYDROCARBONS	Single	4

DETERGENTS	Single	4

PHENOLS	Single	4

PCB-28	Single	4

PCB-52	Single	4

PCB-101	Single	4

PCB-118	Single	4

PCB-153	Single	4

PCB-138	Single	4

PCB-180	Single	4

TOTAL_PCBS	Single	4

OTHER_HAZ_SUBS_DESC	Text	100

OTHER_HAZ_SUBS	Single	4

BOD-7	Single	4

BOD-5	Single	4

COD-Mn	Single	4

COD-Cr	Single	4

TOT_ORG_C	Single	4

ORG_COMP	Single	4

TRITIUM	Single	4

RADIONUCLIDES	Single	4

AVG_FLOW_YEAR	Single	4

LONG_AVG_FLOW_YEAR	Single	4

REMARKS	Text	100

Table: rinload

Relationships

countryrinload

country	rinload

CRY_CD	1	CRY_CD

Attributes: 	Enforced

RelationshipType: 	One-To-Many

stn_phychrinload

stn_phych	rinload

STN_ID	1	STN_ID

Attributes: 	Enforced

RelationshipType: 	One-To-Many

Table: rivdircode

Columns

Name	Type	Size

CODE	Text	4

DESCRIPTION	Text	100

Table: rivdirload

Columns

Name	Type	Size

DETERMINAND	Text	50

UNITS	Text	20

OSPAR	Text	20

HELCOM	Text	20

MAP	Text	20

BLACK_SEA	Text	20

Table: species

Columns

Name	Type	Size

SPECIES	Text	8

SPECIES_DESC	Text	50

SPECIES_ENG	Text	50

SPECIES_MC	Text	7

Relationships

speciesprot_spec_carcase

species	prot_spec_carcase

SPECIES	SPECIES

Attributes: 	Unique; Not Enforced

RelationshipType: 	One-To-Many

specieshasubiot

species	hasubiot

SPECIES	1	SPECIES

Attributes: 	Enforced

RelationshipType: 	One-To-Many

Table: stn_phych

Columns

Name	Type	Size

WATER_TYPE	Text	1

TYPE_DESC	Text	50

STN_ID	Text	50

STN_NAME	Text	50

STN_REPORTING	Text	10

CRY_CD	Text	2

WATER_NAME	Text	50

SEA_NAME	Text	50

CATCH_NAME	Text	50

COAST_MAIN	Double	8

COAST_CLOSE	Double	8

REGION	Text	50

LONG	Single	4

LAT	Single	4

LONG_WGS	Single	4

LAT_WGS	Single	4

STN_TYPE	Text	30

MATRIX	Text	10

SALINITY_MEAN	Single	4

SALINITY_MIN	Single	4

SALINITY_MAX	Single	4

TEMPERATURE	Single	4

TIDAL_MEAN	Single	4

DEPTH	Single	4

RESIDENCE	Integer	2

MIXING	Text	2

REMARKS	Text	100

Relationships

countrystn_phych

country	stn_phych

CRY_CD	1	CRY_CD

Attributes: 	Enforced

RelationshipType: 	One-To-Many

stn_phychproxmonsta

stn_phych	proxmonsta

STN_ID	1	STN_ID

Attributes: 	Enforced

RelationshipType: 	One-To-Many

Table: stn_phych

stn_phychhasubiot

stn_phych	hasubiot

STN_ID	1	STN_ID

Attributes: 	Enforced

RelationshipType: 	One-To-Many

mixingstn_phych

mixing	stn_phych

MIXING	1	MIXING

Attributes: 	Enforced

RelationshipType: 	One-To-Many

stn_phychhasubsed

stn_phych	hasubsed

STN_ID	1	STN_ID

Attributes: 	Enforced

RelationshipType: 	One-To-Many

stn_phychhasubwat

stn_phych	hasubwat

STN_ID	1	STN_ID

Attributes: 	Enforced

RelationshipType: 	One-To-Many

stn_phychrinload

stn_phych	rinload

STN_ID	1	STN_ID

Attributes: 	Enforced

RelationshipType: 	One-To-Many

water_typestn_phych

water_type	stn_phych

WATER_TYPE	1	WATER_TYPE

Attributes: 	Enforced

RelationshipType: 	One-To-Many

Table: stn_phych

Table: stn_type

Columns

Name	Type	Size

STN_TYPE	Text	30

STN_DESC	Text	255

Table: tissue

Columns

Name	Type	Size

TISSUE	Text	2

TISSUE_ENG	Text	50

Relationships

tissuehasubiot

tissue	hasubiot

TISSUE	1	TISSUE

Attributes: 	Enforced

RelationshipType: 	One-To-Many

Table: water_type

Columns

Name	Type	Size

WATER_TYPE	Text	1

TYPE_DESC	Text	50

Relationships

water_typestn_phych

water_type	stn_phych

WATER_TYPE	1	WATER_TYPE

Attributes: 	Enforced

RelationshipType: 	One-To-Many

Query: determinand

SQL

SELECT determinand FROM phychedet UNION SELECT substance

FROM dansubdet;

# Priloga 2 - 	STRUKTURNI PRIKAZ PODATKOVNE BAZE

# Priloga - 3 - METAPODATKOVNI OPIS PODATKOV

## Naslov indikatorja: Frequency of low bottom oxygen in deep layers of marine water

I. Opis zbirke

Ime podatkovnega vira – vpišite naziv podatkovnega vira (slovenski in angleški):

# Eurowaternet za Slovenijo - morje

Lastnik podatkovnega vira – vpišite lastnika podatkovnega vira in njegov naslov:

Agencija Republike Slovenije za okolje, Vojkova 1b, 1000 Ljubljana

Podatkovni vir je del večjega podatkovnega vira – katerega:

Odgovorna/e oseba/e – vpišite osebo/e, ki vodijo podatkovni vir:

|  | ime | priimek | e-mail | ( |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Irena | Rejec Brancelj | Irena.Rejec-Brancelj@gov.si | 01 478 4554 |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |

Predmet (vsebina) in namen podatkovnega vira – kratek opis vsebine in namena podatkovnega vira:

Baza indikatorjev za morje po EEA, ki se analizirajo v okviru monitorinških aktivnosti v slovenskem primorju.

Leto ustanovitve (začetka, izdaje) podatkovnega vira:

2000, podatkovna baza vzpostavljena 2003

Ocenite urejenost podatkovnega vira (obkrožite trditev, ki najbolje opisuje urejenost podatkovnega vira):

podatkovni vir je:

a)  urejen

b)  delno urejen

c)  neurejen

Ocenite vzdrževanost podatkovnega vira (obkrožite trditev, ki najbolje opisuje vzdrževanost podatkovnega vira):

podatkovni vir je:

a)  vzdrževan

b)  delno vzdrževan

c)  nevzdrževan

Jezik podatkovnega vira

| jezik | delež zapisov |
| --- | --- |
| slovenski | 100 % |
| angleški |  |
| nemški |  |
| latinski |  |
| drugi – kateri: |  |

Oblika podatkovnega vira in število zapisov v podatkovnem viru

| oblika zbirke | št. zapisov |
| --- | --- |
| a) kartoteka |  |
| b) urejevalniki besedil in preglednice (Word, Excel) |  |
| c) relacijska baza | 560 |
| d) drugo – kaj: |  |

Število zapisov v podatkovnem viru glede na vir podatka

| vir podatka | št. zapisov |
| --- | --- |
| a) primarni podatki (podatki iz fizične zbirke ali podatki zbrani pri terenskem delu) | 560 |
| b) sekundarni podatki (literaturni podatki, ustna poročila, zapiski, ki jih ni mogoče preveriti zaradi nedostopnosti avtorja/ev) |  |

Število zapisov v podatkovnem viru po obdobjih (glede na datume prve pridobitve podatka)

| obdobje | št. zapisov |
| --- | --- |
| pred 1900 |  |
| med 1900 in 1949 |  |
| med 1950 in 1989 |  |
| med 1990 in 1995 |  |
| med 1996 in 2000 |  |
| med 2000 in 2003 | 560 |

Pričakovana rast podatkovnega vira v naslednjih 3 letih (2003 do 2005)

| vir podatka | št. zapisov |
| --- | --- |
| a) primarni podatki (podatki iz fizične zbirke ali podatki zbrani pri terenskem delu) | 600 |
| b) sekundarni podatki (literaturni podatki, ustna poročila, zapiski, ki jih ni mogoče preveriti zaradi nedostopnosti avtorja/ev) |  |

Ali za podatkovni vir skrbi strokovno usposobljena oseba?

a) 	Da

b) 	Ne

Seznam skrbnikov (administratorjev) podatkovnega vira

|  | ime | priimek | e-mail | ( |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Irena | Rejec Brancelj | Irena.Rejec-Brancelj@gov.si | 01 478 4554 |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |

Ali so vneseni podatki preverjeni?

a) Da

b) Delno

c) Ne

Ali se vneseni podatki ažurirajo?

- Da, redno – kako pogosto: 1 krat letno

- Da, občasno – kako pogosto:

c)  Ne

Način dostopa do podatkovnega vira:

a) Na lokaciji lastnika podatkovnega vira

b) Posredovanje na zahtevo potencialnega uporabnika

c) Javno dostopen (Internet, knjižnice), navedi URL:

d) Samo za uradno uporabo (državna uprava)

e) Dostopen v okviru EIONET

f)  Ni dostopen

Odgovorne osebe za pripravo in posredovanje podatkov:

|  | ime | priimek | e-mail | ( |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Irena | Rejec Brancelj | Irena.Rejec-Brancelj@gov.si | 01 478 4554 |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |

Opis dostopnosti podatkov (format podatkov, cene, potreben čas za pripravo, omejitve dostopa):

Geografska pokritost

Celotno ozemlje države

|  | država | pokritost | opombe |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Slovenija |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |

Lokalno – navedite seznam območij, ki jih pokriva podatkovni vir

|  | območje | pokritost | opombe |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Slovensko primorje |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |

Točnost določitve lokacije podatkovnega vira

| lokacija | delež |
| --- | --- |
| a) Država |  |
| b) Območje |  |
| c) Kraj |  |
| d) Pozicijska natančnost 50 m |  |
| e) Pozicijska natančnost 5 m |  |

Uporabljena orodja za urejanje in vodenje podatkovnega vira

- GIS aplikacija – katera/e:

- Relacijska baza podatkov – katera: Access

c)  Druga orodja – katera:

Stroški

Ocena stroškov za pridobitev podatka (vnos, obdelava): _________ SIT/zapis

Ocena letnih stroškov za vzdrževanje podatkov (ažuriranje, arhiviranje, zaščita): _____ SIT /zapis na leto

Ali so podatki ustrezno zaščiteni pred potencialnimi zlorabami?

a)  Da

b)  Delno

c)  Ne

Zaključenost podatkovnega vira

a) Podatkovni vir je zaključen

b) Podatkovni vir se dopolnjuje

Iz katerih sredstev in v kakšnem obsegu se financira podatkovni vir

| Vir sredstev | delež |
| --- | --- |
| proračun (razpisi, državni in občinski projekti) | 100 |
| gospodarstvo (prispevki podjetij) |  |
| lastna sredstva |  |
| drugo – kaj: Phare sredstva |  |

Ocenjevalec je imel vpogled v podatkovni vir:

a) Da

b) Ne

## Naslov indikatorja: Nutrients in coastal waters.

I. Opis zbirke

Ime podatkovnega vira – vpišite naziv podatkovnega vira (slovenski in angleški):

# Eurowaternet za Slovenijo - morje

Lastnik podatkovnega vira – vpišite lastnika podatkovnega vira in njegov naslov:

Agencija Republike Slovenije za okolje, Vojkova 1b, 1000 Ljubljana

Podatkovni vir je del večjega podatkovnega vira – katerega:

Odgovorna/e oseba/e – vpišite osebo/e, ki vodijo podatkovni vir:

|  | ime | priimek | e-mail | ( |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Irena | Rejec Brancelj | Irena.Rejec-Brancelj@gov.si | 01 478 4554 |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |

Predmet (vsebina) in namen podatkovnega vira – kratek opis vsebine in namena podatkovnega vira:

Baza indikatorjev za morje po EEA, ki se analizirajo v okviru monitorinških aktivnosti v slovenskem primorju.

Leto ustanovitve (začetka, izdaje) podatkovnega vira:

2000, podatkovna baza vzpostavljena 2003

Ocenite urejenost podatkovnega vira (obkrožite trditev, ki najbolje opisuje urejenost podatkovnega vira):

podatkovni vir je:

a)  urejen

b)  delno urejen

c)  neurejen

Ocenite vzdrževanost podatkovnega vira (obkrožite trditev, ki najbolje opisuje vzdrževanost podatkovnega vira):

podatkovni vir je:

a)  vzdrževan

b)  delno vzdrževan

c)  nevzdrževan

ezik podatkovnega vira

| jezik | delež zapisov |
| --- | --- |
| slovenski | 100 % |
| angleški |  |
| nemški |  |
| latinski |  |
| drugi – kateri: |  |

Oblika podatkovnega vira in število zapisov v podatkovnem viru

| oblika zbirke | št. zapisov |
| --- | --- |
| a) kartoteka |  |
| b) urejevalniki besedil in preglednice (Word, Excel) |  |
| c) relacijska baza | 2269 |
| d) drugo – kaj: |  |

Število zapisov v podatkovnem viru glede na vir podatka

| vir podatka | št. zapisov |
| --- | --- |
| a) primarni podatki (podatki iz fizične zbirke ali podatki zbrani pri terenskem delu) | 2269 |
| b) sekundarni podatki (literaturni podatki, ustna poročila, zapiski, ki jih ni mogoče preveriti zaradi nedostopnosti avtorja/ev) |  |

Število zapisov v podatkovnem viru po obdobjih (glede na datume prve pridobitve podatka)

| obdobje | št. zapisov |
| --- | --- |
| pred 1900 |  |
| med 1900 in 1949 |  |
| med 1950 in 1989 |  |
| med 1990 in 1995 |  |
| med 1996 in 2000 |  |
| med 2000 in 2003 | 2269 |

Pričakovana rast podatkovnega vira v naslednjih 3 letih (2003 do 2005)

| vir podatka | št. zapisov |
| --- | --- |
| a) primarni podatki (podatki iz fizične zbirke ali podatki zbrani pri terenskem delu) | 2300 |
| b) sekundarni podatki (literaturni podatki, ustna poročila, zapiski, ki jih ni mogoče preveriti zaradi nedostopnosti avtorja/ev) |  |

Ali za podatkovni vir skrbi strokovno usposobljena oseba?

a) 	Da

b) 	Ne

Seznam skrbnikov (administratorjev) podatkovnega vira

|  | ime | priimek | e-mail | ( |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Irena | Rejec Brancelj | Irena.Rejec-Brancelj@gov.si | 01 478 4554 |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |

Ali so vneseni podatki preverjeni?

a) Da

b) Delno

c) Ne

Ali se vneseni podatki ažurirajo?

- Da, redno – kako pogosto: 1 krat letno

- Da, občasno – kako pogosto:

c)  Ne

Način dostopa do podatkovnega vira:

a) Na lokaciji lastnika podatkovnega vira

b) Posredovanje na zahtevo potencialnega uporabnika

c) Javno dostopen (Internet, knjižnice), navedi URL:

d) Samo za uradno uporabo (državna uprava)

e) Dostopen v okviru EIONET

f)  Ni dostopen

Odgovorne osebe za pripravo in posredovanje podatkov:

|  | ime | priimek | e-mail | ( |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Irena | Rejec Brancelj | Irena.Rejec-Brancelj@gov.si | 01 478 4554 |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |

Opis dostopnosti podatkov (format podatkov, cene, potreben čas za pripravo, omejitve dostopa):

Geografska pokritost

#### Celotno ozemlje države

|  | država | pokritost | opombe |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Slovenija |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |

Lokalno – navedite seznam območij, ki jih pokriva podatkovni vir

|  | območje | pokritost | opombe |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Slovensko primorje |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |

Točnost določitve lokacije podatkovnega vira

| lokacija | delež |
| --- | --- |
| a) Država |  |
| b) Območje |  |
| c) Kraj |  |
| d) Pozicijska natančnost 50 m |  |
| e) Pozicijska natančnost 5 m |  |

Uporabljena orodja za urejanje in vodenje podatkovnega vira

- GIS aplikacija – katera/e:

- Relacijska baza podatkov – katera: Access

c)  Druga orodja – katera:

Stroški

Ocena stroškov za pridobitev podatka (vnos, obdelava): _________ SIT/zapis

Ocena letnih stroškov za vzdrževanje podatkov (ažuriranje, arhiviranje, zaščita): _____ SIT /zapis na leto

Ali so podatki ustrezno zaščiteni pred potencialnimi zlorabami?

a)  Da

b)  Delno

c)  Ne

Zaključenost podatkovnega vira

a) Podatkovni vir je zaključen

b) Podatkovni vir se dopolnjuje

Iz katerih sredstev in v kakšnem obsegu se financira podatkovni vir

| vir sredstev | delež |
| --- | --- |
| proračun (razpisi, državni in občinski projekti) | 100 |
| gospodarstvo (prispevki podjetij) |  |
| Lastna sredstva |  |
| Drugo – kaj: Phare sredstva |  |

Ocenjevalec je imel vpogled v podatkovni vir:

a) Da

b) Ne

## Naslov indikatorja: Chlorophyll in transitional, coastal and marine waters.

I. Opis zbirke

Ime podatkovnega vira – vpišite naziv podatkovnega vira (slovenski in angleški):

Eurowaternet za Slovenijo - morje

Lastnik podatkovnega vira – vpišite lastnika podatkovnega vira in njegov naslov:

Agencija Republike Slovenije za okolje, Vojkova 1b, 1000 Ljubljana

Podatkovni vir je del večjega podatkovnega vira – katerega:

Odgovorna/e oseba/e – vpišite osebo/e, ki vodijo podatkovni vir:

|  | ime | priimek | e-mail | ( |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Irena | Rejec Brancelj | Irena.Rejec-Brancelj@gov.si | 01 478 4554 |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |

Predmet (vsebina) in namen podatkovnega vira – kratek opis vsebine in namena podatkovnega vira:

Baza indikatorjev za morje po EEA, ki se analizirajo v okviru monitorinških aktivnosti v slovenskem primorju.

Leto ustanovitve (začetka, izdaje) podatkovnega vira:

2000, podatkovna baza vzpostavljena 2003

Ocenite urejenost podatkovnega vira (obkrožite trditev, ki najbolje opisuje urejenost podatkovnega vira):

podatkovni vir je:

a)  urejen

b)  delno urejen

c)  neurejen

Ocenite vzdrževanost podatkovnega vira (obkrožite trditev, ki najbolje opisuje vzdrževanost podatkovnega vira):

podatkovni vir je:

a)  vzdrževan

b)  delno vzdrževan

c)  nevzdrževan

Jezik podatkovnega vira

| jezik | delež zapisov |
| --- | --- |
| slovenski | 100 % |
| angleški |  |
| nemški |  |
| latinski |  |
| drugi – kateri: |  |

Oblika podatkovnega vira in število zapisov v podatkovnem viru

| oblika zbirke | št. zapisov |
| --- | --- |
| a) kartoteka |  |
| b) urejevalniki besedil in preglednice (Word, Excel) |  |
| c) relacijska baza | 843 |
| d) drugo – kaj: |  |

Število zapisov v podatkovnem viru glede na vir podatka

| vir podatka | št. zapisov |
| --- | --- |
| a) primarni podatki (podatki iz fizične zbirke ali podatki zbrani pri terenskem delu) | 843 |
| b) sekundarni podatki (literaturni podatki, ustna poročila, zapiski, ki jih ni mogoče preveriti zaradi nedostopnosti avtorja/ev) |  |

Število zapisov v podatkovnem viru po obdobjih (glede na datume prve pridobitve podatka)

| obdobje | št. zapisov |
| --- | --- |
| pred 1900 |  |
| med 1900 in 1949 |  |
| med 1950 in 1989 |  |
| med 1990 in 1995 |  |
| med 1996 in 2000 |  |
| med 2000 in 2003 | 843 |

Pričakovana rast podatkovnega vira v naslednjih 3 letih (2003 do 2005)

| vir podatka | št. zapisov |
| --- | --- |
| a) primarni podatki (podatki iz fizične zbirke ali podatki zbrani pri terenskem delu) | 900 |
| b) sekundarni podatki (literaturni podatki, ustna poročila, zapiski, ki jih ni mogoče preveriti zaradi nedostopnosti avtorja/ev) |  |

Ali za podatkovni vir skrbi strokovno usposobljena oseba?

a) 	Da

b) 	Ne

Seznam skrbnikov (administratorjev) podatkovnega vira

|  | ime | priimek | e-mail | ( |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Irena | Rejec Brancelj | Irena.Rejec-Brancelj@gov.si | 01 478 4554 |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |

Ali so vneseni podatki preverjeni?

a) Da

b) Delno

c) Ne

Ali se vneseni podatki ažurirajo?

Da, redno – kako pogosto: 1 krat letno

Da, občasno – kako pogosto:

c)  Ne

Način dostopa do podatkovnega vira:

a) Na lokaciji lastnika podatkovnega vira

b) Posredovanje na zahtevo potencialnega uporabnika

c) Javno dostopen (Internet, knjižnice), navedi URL:

d) Samo za uradno uporabo (državna uprava)

e) Dostopen v okviru EIONET

f)  Ni dostopen

Odgovorne osebe za pripravo in posredovanje podatkov:

|  | ime | priimek | e-mail | ( |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Irena | Rejec Brancelj | Irena.Rejec-Brancelj@gov.si | 01 478 4554 |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |

Opis dostopnosti podatkov (format podatkov, cene, potreben čas za pripravo, omejitve dostopa):

Geografska pokritost

Celotno ozemlje države

|  | država | pokritost | opombe |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Slovenija |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |

Lokalno – navedite seznam območij, ki jih pokriva podatkovni vir

|  | območje | pokritost | opombe |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Slovensko primorje |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |

Točnost določitve lokacije podatkovnega vira

| lokacija | delež |
| --- | --- |
| a) Država |  |
| b) Območje |  |
| c) Kraj |  |
| d) Pozicijska natančnost 50 m |  |
| e) Pozicijska natančnost 5 m |  |

Uporabljena orodja za urejanje in vodenje podatkovnega vira

GIS aplikacija – katera/e:

Relacijska baza podatkov – katera: Access

c)  Druga orodja – katera:

Stroški

Ocena stroškov za pridobitev podatka (vnos, obdelava): _________ SIT/zapis

Ocena letnih stroškov za vzdrževanje podatkov (ažuriranje, arhiviranje, zaščita): _____ SIT /zapis na leto

Ali so podatki ustrezno zaščiteni pred potencialnimi zlorabami?

a)  Da

b)  Delno

c)  Ne

Zaključenost podatkovnega vira

a) Podatkovni vir je zaključen

b) Podatkovni vir se dopolnjuje

Iz katerih sredstev in v kakšnem obsegu se financira podatkovni vir

| vir sredstev | delež |
| --- | --- |
| proračun (razpisi, državni in občinski projekti) | 100 |
| gospodarstvo (prispevki podjetij) |  |
| lastna sredstva |  |
| drugo – kaj: Phare sredstva |  |

Ocenjevalec je imel vpogled v podatkovni vir:

a) Da

b) Ne

## Naslov indikatorja: Hazardous substances in marine sediments (PAHs).

I. Opis zbirke

Ime podatkovnega vira – vpišite naziv podatkovnega vira (slovenski in angleški):

Eurowaternet za Slovenijo - morje

Lastnik podatkovnega vira – vpišite lastnika podatkovnega vira in njegov naslov:

Agencija Republike Slovenije za okolje, Vojkova 1b, 1000 Ljubljana

Podatkovni vir je del večjega podatkovnega vira – katerega:

Odgovorna/e oseba/e – vpišite osebo/e, ki vodijo podatkovni vir:

|  | ime | priimek | e-mail | ( |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Irena | Rejec Brancelj | Irena.Rejec-Brancelj@gov.si | 01 478 4554 |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |

Predmet (vsebina) in namen podatkovnega vira – kratek opis vsebine in namena podatkovnega vira:

Baza indikatorjev za morje po EEA, ki se analizirajo v okviru monitorinških aktivnosti v slovenskem primorju.

Leto ustanovitve (začetka, izdaje) podatkovnega vira:

2000, podatkovna baza vzpostavljena 2003

Ocenite urejenost podatkovnega vira (obkrožite trditev, ki najbolje opisuje urejenost podatkovnega vira):

podatkovni vir je:

a)  urejen

b)  delno urejen

c)  neurejen

Ocenite vzdrževanost podatkovnega vira (obkrožite trditev, ki najbolje opisuje vzdrževanost podatkovnega vira):

podatkovni vir je:

a)  vzdrževan

b)  delno vzdrževan

c)  nevzdrževan

Jezik podatkovnega vira

| jezik | delež zapisov |
| --- | --- |
| slovenski | 100 % |
| angleški |  |
| nemški |  |
| latinski |  |
| drugi – kateri: |  |

Oblika podatkovnega vira in število zapisov v podatkovnem viru

| oblika zbirke | št. zapisov |
| --- | --- |
| a) kartoteka |  |
| b) urejevalniki besedil in preglednice (Word, Excel) |  |
| c) relacijska baza | 284 |
| d) drugo – kaj: |  |

Število zapisov v podatkovnem viru glede na vir podatka

| vir podatka | št. zapisov |
| --- | --- |
| a) primarni podatki (podatki iz fizične zbirke ali podatki zbrani pri terenskem delu) | 284 |
| b) sekundarni podatki (literaturni podatki, ustna poročila, zapiski, ki jih ni mogoče preveriti zaradi nedostopnosti avtorja/ev) |  |

Število zapisov v podatkovnem viru po obdobjih (glede na datume prve pridobitve podatka)

| obdobje | št. zapisov |
| --- | --- |
| pred 1900 |  |
| med 1900 in 1949 |  |
| med 1950 in 1989 |  |
| med 1990 in 1995 |  |
| med 1996 in 2000 |  |
| med 2000 in 2003 | 284 |

Pričakovana rast podatkovnega vira v naslednjih 3 letih (2003 do 2005)

| vir podatka | št. zapisov |
| --- | --- |
| a) primarni podatki (podatki iz fizične zbirke ali podatki zbrani pri terenskem delu) | 300 |
| b) sekundarni podatki (literaturni podatki, ustna poročila, zapiski, ki jih ni mogoče preveriti zaradi nedostopnosti avtorja/ev) |  |

Ali za podatkovni vir skrbi strokovno usposobljena oseba?

a) 	Da

b) 	Ne

Seznam skrbnikov (administratorjev) podatkovnega vira

|  | ime | priimek | e-mail | ( |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Irena | Rejec Brancelj | Irena.Rejec-Brancelj@gov.si | 01 478 4554 |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |

Ali so vneseni podatki preverjeni?

a) Da

b) Delno

c) Ne

Ali se vneseni podatki ažurirajo?

Da, redno – kako pogosto: 1 krat letno

Da, občasno – kako pogosto:

c)  Ne

Način dostopa do podatkovnega vira:

a) Na lokaciji lastnika podatkovnega vira

b) Posredovanje na zahtevo potencialnega uporabnika

c) Javno dostopen (Internet, knjižnice), navedi URL:

d) Samo za uradno uporabo (državna uprava)

e) Dostopen v okviru EIONET

f)  Ni dostopen

Odgovorne osebe za pripravo in posredovanje podatkov:

|  | ime | priimek | e-mail | ( |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Irena | Rejec Brancelj | Irena.Rejec-Brancelj@gov.si | 01 478 4554 |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |

Opis dostopnosti podatkov (format podatkov, cene, potreben čas za pripravo, omejitve dostopa):

Geografska pokritost

Celotno ozemlje države

|  | država | pokritost | opombe |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Slovenija |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |

Lokalno – navedite seznam območij, ki jih pokriva podatkovni vir

|  | območje | pokritost | opombe |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Slovensko primorje |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |

Točnost določitve lokacije podatkovnega vira

| lokacija | delež |
| --- | --- |
| a) Država |  |
| b) Območje |  |
| c) Kraj |  |
| d) Pozicijska natančnost 50 m |  |
| e) Pozicijska natančnost 5 m |  |

Uporabljena orodja za urejanje in vodenje podatkovnega vira

GIS aplikacija – katera/e:

Relacijska baza podatkov – katera: Access

c)  Druga orodja – katera:

Stroški

Ocena stroškov za pridobitev podatka (vnos, obdelava): _________ SIT/zapis

Ocena letnih stroškov za vzdrževanje podatkov (ažuriranje, arhiviranje, zaščita): _____ SIT /zapis na leto

Ali so podatki ustrezno zaščiteni pred potencialnimi zlorabami?

a)  Da

b)  Delno

c)  Ne

Zaključenost podatkovnega vira

a) Podatkovni vir je zaključen

b) Podatkovni vir se dopolnjuje

Iz katerih sredstev in v kakšnem obsegu se financira podatkovni vir

| vir sredstev | delež |
| --- | --- |
| proračun (razpisi, državni in občinski projekti) | 100 |
| gospodarstvo (prispevki podjetij) |  |
| lastna sredstva |  |
| drugo – kaj: Phare sredstva |  |

Ocenjevalec je imel vpogled v podatkovni vir:

a) Da

b) Ne

## Naslov indikatorja: Hazardous substances in marine organisms.

I. Opis zbirke

Ime podatkovnega vira – vpišite naziv podatkovnega vira (slovenski in angleški):

Eurowaternet za Slovenijo - morje

Lastnik podatkovnega vira – vpišite lastnika podatkovnega vira in njegov naslov:

Agencija Republike Slovenije za okolje, Vojkova 1b, 1000 Ljubljana

Podatkovni vir je del večjega podatkovnega vira – katerega:

Odgovorna/e oseba/e – vpišite osebo/e, ki vodijo podatkovni vir:

|  | ime | priimek | e-mail | ( |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Irena | Rejec Brancelj | Irena.Rejec-Brancelj@gov.si | 01 478 4554 |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |

Predmet (vsebina) in namen podatkovnega vira – kratek opis vsebine in namena podatkovnega vira:

Baza indikatorjev za morje po EEA, ki se analizirajo v okviru monitorinških aktivnosti v slovenskem primorju.

Leto ustanovitve (začetka, izdaje) podatkovnega vira:

2000, podatkovna baza vzpostavljena 2003

Ocenite urejenost podatkovnega vira (obkrožite trditev, ki najbolje opisuje urejenost podatkovnega vira):

podatkovni vir je:

a)  urejen

b)  delno urejen

c)  neurejen

Ocenite vzdrževanost podatkovnega vira (obkrožite trditev, ki najbolje opisuje vzdrževanost podatkovnega vira):

podatkovni vir je:

a)  vzdrževan

b)  delno vzdrževan

c)  nevzdrževan

Jezik podatkovnega vira

| jezik | delež zapisov |
| --- | --- |
| slovenski | 100 % |
| angleški |  |
| nemški |  |
| latinski |  |
| drugi – kateri: |  |

Oblika podatkovnega vira in število zapisov v podatkovnem viru

| oblika zbirke | št. zapisov |
| --- | --- |
| a) kartoteka |  |
| b) urejevalniki besedil in preglednice (Word, Excel) |  |
| c) relacijska baza | 296 |
| d) drugo – kaj: |  |

Število zapisov v podatkovnem viru glede na vir podatka

| vir podatka | št. zapisov |
| --- | --- |
| a) primarni podatki (podatki iz fizične zbirke ali podatki zbrani pri terenskem delu) | 296 |
| b) sekundarni podatki (literaturni podatki, ustna poročila, zapiski, ki jih ni mogoče preveriti zaradi nedostopnosti avtorja/ev) |  |

Število zapisov v podatkovnem viru po obdobjih (glede na datume prve pridobitve podatka)

| obdobje | št. zapisov |
| --- | --- |
| pred 1900 |  |
| med 1900 in 1949 |  |
| med 1950 in 1989 |  |
| med 1990 in 1995 |  |
| med 1996 in 2000 |  |
| med 2000 in 2003 | 296 |

Pričakovana rast podatkovnega vira v naslednjih 3 letih (2003 do 2005)

| vir podatka | št. zapisov |
| --- | --- |
| a) primarni podatki (podatki iz fizične zbirke ali podatki zbrani pri terenskem delu) | 300 |
| b) sekundarni podatki (literaturni podatki, ustna poročila, zapiski, ki jih ni mogoče preveriti zaradi nedostopnosti avtorja/ev) |  |

Ali za podatkovni vir skrbi strokovno usposobljena oseba?

a) 	Da

b) 	Ne

Seznam skrbnikov (administratorjev) podatkovnega vira

|  | ime | priimek | e-mail | ( |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Irena | Rejec Brancelj | Irena.Rejec-Brancelj@gov.si | 01 478 4554 |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |

Ali so vneseni podatki preverjeni?

a) Da

b) Delno

c) Ne

Ali se vneseni podatki ažurirajo?

Da, redno – kako pogosto: 1 krat letno

Da, občasno – kako pogosto:

c)  Ne

Način dostopa do podatkovnega vira:

a) Na lokaciji lastnika podatkovnega vira

b) Posredovanje na zahtevo potencialnega uporabnika

c) Javno dostopen (Internet, knjižnice), navedi URL:

d) Samo za uradno uporabo (državna uprava)

e) Dostopen v okviru EIONET

f)  Ni dostopen

Odgovorne osebe za pripravo in posredovanje podatkov:

|  | ime | priimek | e-mail | ( |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Irena | Rejec Brancelj | Irena.Rejec-Brancelj@gov.si | 01 478 4554 |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |

Opis dostopnosti podatkov (format podatkov, cene, potreben čas za pripravo, omejitve dostopa):

Geografska pokritost

Celotno ozemlje države

|  | država | pokritost | opombe |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Slovenija |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |

Lokalno – navedite seznam območij, ki jih pokriva podatkovni vir

|  | območje | pokritost | opombe |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Slovensko primorje |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |

Točnost določitve lokacije podatkovnega vira

| lokacija | delež |
| --- | --- |
| a) Država |  |
| b) Območje |  |
| c) Kraj |  |
| d) Pozicijska natančnost 50 m |  |
| e) Pozicijska natančnost 5 m |  |

Uporabljena orodja za urejanje in vodenje podatkovnega vira

GIS aplikacija – katera/e:

Relacijska baza podatkov – katera: Access

c)  Druga orodja – katera:

Stroški

Ocena stroškov za pridobitev podatka (vnos, obdelava): _________ SIT/zapis

Ocena letnih stroškov za vzdrževanje podatkov (ažuriranje, arhiviranje, zaščita): _____ SIT /zapis na leto

Ali so podatki ustrezno zaščiteni pred potencialnimi zlorabami?

a)  Da

b)  Delno

c)  Ne

Zaključenost podatkovnega vira

a) Podatkovni vir je zaključen

b) Podatkovni vir se dopolnjuje

Iz katerih sredstev in v kakšnem obsegu se financira podatkovni vir

| vir sredstev | delež |
| --- | --- |
| proračun (razpisi, državni in občinski projekti) | 100 |
| gospodarstvo (prispevki podjetij) |  |
| lastna sredstva |  |
| drugo – kaj: Phare sredstva |  |

Ocenjevalec je imel vpogled v podatkovni vir:

a) Da

b) Ne

# Priloga 4	GRAFIČNI PRIKAZI SEZONSKE DINAMIKE POSAMEZNIH INDIKATORJEV.

Slika 4 Sezonska porazdelitev raztopljenega kisika v pridnenem sloju na postaji 000F v obdobju od leta 2000 do 2002.

Slika 5  Sezonska porazdelitev raztopljenega kisika v pridnenem sloju na postaji 00CZ v obdobju od leta 2000 do 2002.

Slika 6 Sezonska porazdelitev raztopljenega kisika v pridnenem sloju na postaji 000K v obdobju od leta 2000 do 2002.

Slika 7 Sezonska porazdelitev raztopljenega kisika v pridnenem sloju na postaji 00MA v obdobju od leta 2000 do 2002.

Slika 8 Sezonska porazdelitev koncentracij celotnega fosfata v površinskem sloju na postaji 000F v obdobju od leta 2000 do 2002.

Slika 9 Sezonska porazdelitev koncentracij celotnega fosfata  v površinskem sloju na postaji 000K v obdobju od leta 2000 do 2002.

Slika 10 Sezonska porazdelitev koncentracij celotnega fosfata  v površinskem sloju na postaji 00CZ v obdobju od leta 2000 do 2002.

Slika 11 Sezonska porazdelitev koncentracij celotnega fosfata v površinskem sloju na postaji 00MA v obdobju od leta 2000 do 2002.

Slika 12 Sezonska porazdelitev koncentracij klorofila a  v površinskem sloju na postaji 000F v obdobju od leta 2000 do 2002.

Slika 13 Sezonska porazdelitev koncentracij klorofila a  v površinskem sloju na postaji 000K v obdobju od leta 2000 do 2002.

Slika 14 Sezonska porazdelitev koncentracij klorofila a  v površinskem sloju na postaji 00CZ v obdobju od leta 2000 do 2002.

Slika 15 Sezonska porazdelitev koncentracij klorofila a  v površinskem sloju na postaji 00MA v obdobju od leta 2000 do 2002.

Slika 16 Sezonska porazdelitev koncentracij klorofila a  v površinskem sloju na postaji 0024 v obdobju od leta 2000 do 2002.

Slika 17 Sezonska porazdelitev koncentracij Hg ((g/l) v reki Dragonji v obdobju od leta 2000 do 2002.

Slika 18 Sezonska porazdelitev koncentracij Hg ((g/l) v reki Rižani v obdobju od leta 2000 do 2002.

Slika 19 Sezonska porazdelitev koncentracij Zn ((g/l)  v reki Dragonji v obdobju od leta 2000 do 2002.

Slika 20 Sezonska porazdelitev koncentracij Zn ((g/l) v reki Rižani v obdobju od leta 2000 do 2002.