## Slide 1: Kazalci PO za stavbe - trenutno stanje in možnosti za njihovo uporabo
Barbara Petelin Visočnik, IJS-CEU
Ljubljana, 10. 10. 2023
Delavnica Kazalci Podnebno ogledalo Stavbe

## Slide 2: Glavni kazalci na področju stavb
https://kazalci.arso.gov.si/sl/themes/po-buildings
Oznaka | Obstoječi kazalci | Kazalci do leta 2030
[PO06] | Finančni vzvod spodbud v javnem sektorju | Finančni vzvod spodbud za energetsko prenovo v javnem sektorju
[PO07] | Zmanjšanje izpustov CO2 z ukrepi v javnem sektorju | Zmanjšanje izpustov CO2 in rabe končne energije z ukrepi v javnem sektorju
[PO08] | Površina energetsko saniranih stavb v javnem sektorju | Površina energetsko saniranih stavb v javnem sektorju
[PO09] | Intenzivnost CO2 v komercialnem in institucionalnem sektorju | Opuščen; za storitve naj bi bila emisijska produktivnost vljučena v kazalec emisijske produktivnosti PO22
[PO10] | Izboljšanje energetske učinkovitosti v stanovanjskem sektorju | Zmanjšanje izpustov CO2 in rabe končne energije z ukrepi v stanovanjskem sektorju
[PO11] | Specifični izpusti CO2 v stanovanjskem sektorju | Opuščen; možen izračun ob pripravi politik
[PO12] | Delež OVE v rabi goriv v široki rabi | Raba energije, izpusti CO2 in delež OVE v stavbah
Notes: Stavbe sodijo pri izpustih CO2 v neETS sektorju pod široko rabo; pri rabi končne energije pa pod gospodinjstva in ostalo rabo. V vseh teh sektorjih so se izpusti (-54 %) oz. raba energije (19 oz. 10 %) glede na leto 2005 zmanjšali najbolj med vsemi sektorji. O tem je že bilo govora v današnji uvodni predstavitvi, o stanju prav v stavbah pa bo govora v zadnji predstavitvi te delavnice.
PO09 - t CO2/ mio EUR1995; emisijska produktivnost je pri tem ravno obratna kot emisijska intenzivnost. Kazalec intenzivnost CO2 v komercialnem in institucionalnem sektorju opisuje ogljični odtis komercialnega in institucionalnega sektorja, torej koliko izpustov CO2 se v tem sektorju sprosti na evro dodane vrednosti.
PO11 - kg CO2/m2; opisuje gibanje izpustov TGP zaradi rabe goriv v gospodinjstvih v odvisnosti od površine stanovanj.
Med temi, z izjemo PO12, ni več statističnih kazalcev – vsi kažejo izvajanje ukrepov

## Slide 3: [PO06] Finančni vzvod spodbud za energetsko prenovo v javnem sektorju (1)
Razmerje med vrednostjo nepovratnih sredstev za ukrepe in vrednostjo naložb, ki so jih ta nepovratna sredstva spodbudila
Odraža energetsko prenovo javnih stavb s kohezijskimi sredstvi (in ukrepe, ki jih spodbuja Eko sklad)
Ob nižjem finančnem vzvodu se lahko z enakim zneskom javnih sredstev prenovi več stavb – če lahko investitorji preostanek potrebnih sredstev zagotovijo iz drugih virov
Eko sklad znižuje finančni vzvod ukrepov URE in OVE v javnem sektorju (26 evro centov za 1 evro investicije)
Notes: Vsebina kazalcev: kjučno sporočilo; definicija; grafi s podatki; cilji, komentar; metodologija; povezani kazalci
Finančni vzvod OP ROPI: 0,74; OP EKP: 0,43 oz. 0,44, če vključimo še leto 2023

## Slide 4: [PO06] Finančni vzvod spodbud za energetsko prenovo v javnem sektorju (2)
V obdobju 2012–2022 je bilo dodeljenih 283 mio € nepovratnih sredstev za 574 mio € investicij (finančni vzvod 0,49)
V obdobju 2017–2023 bo v okviru OP EKP izplačanih okvirno 114 mio € nepovratnih sredstev za 260 mio € investicij (finančni vzvod 0,44); od tega 62 % za občinske stavbe
Največ nepovratnih sredstev izplačanih leta 2013 (70 mio €), najmanj leta 2016 (0); v okviru OP EKP največ leta 2022 (32 mio €)
Pomen stopnje sofinanciranja (od 40 % do 49 %), priprave projektov (ELENA)
Notes: Eko skladovi ukrepi predstavljajo manjši del nepovratnih sredstev v javnem sektorju. Energetska prenova je izredno pomemben ukrep – predstavlja celosten pristop k zmanjševanju rabe energije v stavbah; problem, ker se zaenkrat premalokrat rešuje tudi druga vprašanja, npr. potresne varnosti itd.
Pri OP EKP finančni vzvodi: JOB/ŠJS – 0,44; OJS – 0,48

## Slide 5: [PO07] Zmanjšanje izpustov CO2 in rabe energije z ukrepi v javnem sektorju (1)
V njem se odražajo energetska prenova javnih stavb s kohezijskimi sredstvi in ukrepi, podprti z nepovratnimi sredstvi Eko sklada, oz. izvedeni v okviru sheme obveznosti za dobavitelje
Pri izpustih je bil cilj za leto 2020 presežen leta 2022, pri rabi energije pa zaenkrat še ni bil dosežen (-7 %)
Zaostanek je posledica manjših vlaganj v obdobju 2016-2017; se zgodovina ponavlja?
Kumulativni kazalci in življenjska doba izvedenih ukrepov
Notes: Podatki za shemo obveznosti so preliminarni.
Življenjska doba: izolacija 30 let, kotli 20 let; TČ 15 let itd.

## Slide 6: [PO07] Zmanjšanje izpustov CO2 in rabe energije z ukrepi v javnem sektorju (2)
Kakovost podatkov za izpuste CO2 je slabša kot pri rabi energije
Kakovost podatkov pri shemi obveznosti za dobavitelje je slabša kot pri Eko skladu ali kohezijskih sredstvih
Največji del prihranka energije je bil dosežen s kohezijskimi sredstvi (63 %)
Učinki so po letih precej spremenljivi; primerljivo s spremembami izplačanih sredstev (brez sheme obveznosti)
Notes: Shema obveznosti: 28 %, Eko sklad 9 %

## Slide 7: [PO08] Površina energetsko saniranih stavb v javnem sektorju (1)
V njem se najbolj odraža ukrep energetske prenove stavb s kohezijskimi sredstvi (98 %)
Doseganje cilja v letu 2020 je bilo boljše kot doseganje ciljev pri izpustih CO2 in rabi energije (dosežene vrednosti na m2 nižje od načrtovanih)
Delež površine prenovljenih stavb pri kohezijskih stredstvih
  JOB: 67 %
  ŠJS: 27 %
  OJS: 6 % (66.017 m2)

## Slide 8: [PO08] Površina energetsko saniranih stavb v javnem sektorju (2)
6. člen EED
Letni cilj energetske prenove vsaj 3 % skupne tlorisne površine stavb v lasti in rabi osrednje vlade tudi leta 2022 ni bil dosežen
Skupaj je bilo v obdobju 2014–2022 prenovljenih 68.617 m2 površine (53 % tega v OP EKP), samo 27 % kumulativnega cilja
Cilj se z novo EED nanaša na celoten javni sektor (evidenca!)
Notes: Skupna površina ca. 966.000 m2. Obveznost dosežena samo leta 2018 in, če bodo vsi projekti uspešno končani, leta 2023.

## Slide 9: [PO10] Zmanjšanje izpustov CO2 in rabe energije z ukrepi v stanovanjskem sektorju (1)
V njem se najbolj odraža ukrep spodbujanja ukrepov URE in OVE z nepovratnimi sredstvi Eko sklada
Leta 2021 je Eko sklad za te ukrepe izplačal 36,9 mio €, leta 2022 pa 43,8 mio € (prispevek URE in SPS)
Po doseženih ciljih leta 2020 se pozitivni trend nadaljuje (+43 % oz. 61 % na ciljem za leto 2020)
Indikativni cilji do leta 2030 še niso izračunani

## Slide 10: [PO10] Zmanjšanje izpustov CO2 in rabe energije z ukrepi v stanovanjskem sektorju (2)
Skupno so ukrepi Eko sklada prispevali 92 % vseh prihrankov (od 87 do 97 %)
Tudi tukaj so učinki spremenljivi; od leta 2019 dalje je izplačanih sredstev več, s čimer so večji tudi učinki
Programi Eko sklada in shema obveznosti za dobavitelje energije so del sheme obveznega zagotavljanja prihrankov energije – od leta 2021 cilji niso več opredeljeni ločeno; skupni cilj iz NEPN za leti 2021 in 2022 je bil 458 GWh in je bil obakrat dosežen (ca. 600 oz. 1.000 GWh)

## Slide 11: Povzetek – JAVNI SEKTOR
Finančni vzvod spodbud se je z višjo stopnjo sofinanciranja poslabšal
Sofinanciranje priprave projektov se je izkazalo kot dobro
Energetska prenova poteka najboljše v stavbah občin, najslabše pa v ožjem javnem sektorju
Končujejo se še zadnji projekti iz OP EKP, pozivov/razpisov za novo kohezijsko obdobje (2021–2027) pa še ni (z izjemo NOO razpisov/povabil) – bo ponovno prišlo do vrzeli v izvajanju?
Cilj energetske prenove v javnem sektorju (6. člen EED) se širi iz stavb ožjega javnega sektorja na celoten javni sektor – začetni izziv je zagotoviti ustrezno evidenco javnih stavb
V večji meri bo treba nasloviti energetsko prenovo stavb kulturne dediščine in drugih posebnih skupin stavb
Izziv še naprej ostaja, kako celostno pristopiti k prenovam in hkrati z energetsko prenovo reševati še druga odprta vprašanja npr. potresno varnost
Notes: Načrt za okrevanje in odpornost: energetska prenova večstanovanjskih stavb v javni lasti; energetska prenova stavb izjemnega upravnega ali družbenega pomena; nadgradnja tehničnih stavbnih sistemov

## Slide 12: Povzetek – STANOVANJSKI SEKTOR in SPLOŠNO
Od vključno leta 2019 dalje izplačuje Eko sklad letno za ukrepe URE in OVE v gospodinjstvih bistveno več kot prej (nad 35 mio €), kar je pozitivno vplivalo tudi na dosežene učinke – izziv je kadrovska zasedba Eko sklada
Na področju energetske prenove večstanovanjskih stavb ni bistvenega napredka – pilotni projekti za testiranje novih finančnih instrumentov še ne potekajo
Eko sklad izvaja tudi ukrepe na področju zmanjševanja energetske revščine (projekt ZERO, program ZERO500); v pripravi je nov poziv; po javni obravnavi je AN za zmanjševanje energetske revščine (predvideva 24 mio € iz SPS in 15 mio € iz kohezije)
Leta 2023 je bil vzpostavljen nov ETS sistem (ETS 2), ki vključuje tudi stavbe; v tem okviru naj bi leta 2026 začel delovati Socialni podnebni sklad, leta 2027, z možnostjo zamika na leto 2028, pa sam sistem ETS 2; leta 2030 naj bi bilo v ETS 2 doseženo 42-odstotno zmanjšanje emisij glede na leto 2005
Z boljšimi podatki je tudi kakovost kazalcev boljša in s tem njihova uporabnost večja!
Notes: Načrt za okrevanje in odpornost: energetska prenova večstanovanjskih stavb v javni lasti; energetska prenova stavb izjemnega upravnega ali družbenega pomena; nadgradnja tehničnih stavbnih sistemov
Socialni podnebni sklad: zagotavljanje pravičnega prehoda v NOD za vse, še posebej ranljive skupine
Zamik ETS 2 – če bodo visoke cene nafte ali zemeljskega plina
Primeri uporabe?

## Slide 13: Stavbe v lokalnem semaforju podnebnih aktivnosti (https://semafor.podnebnapot2050.si/stavbe/)
Omogoča prikaz posameznega kazalnika na zemljevidu, pregled aktivnosti na ravni posamezne občine, primerjavo med več občinami
Gospodinjstva
Vrednost spodbujenih investicij v URE in OVE v gospodinjstvih na prebivalca
Izplačane spodbude v URE in OVE v gospodinjstvih na prebivalca
Število gospodinjstev v programu za zmanjševanje energetske revščine
Energetska prenova javnih stavb s spodbudami
Skupna ogrevana površina energetsko prenovljenih stavb s spodbudami
Skupna ogrevana površina energetsko prenovljenih stavb v izvedbi s spodbudami
Doseženi prihranki energije z energetsko prenovo stavb s spodbudami
Zmanjšanje emisije CO2 z energetsko prenovo javnih stavb s spodbudami
Finančni vzvod
Notes: Ti kazalci bodo letos posodobljeni z novimi podatki, predvidoma bo tudi nekaj manjših sprememb – načrt je, da bi se nacionalni cilji iz NEPN prenesli na lokalno raven in bi bilo to vidno tudi v semaforju (verjetno za stavbe?)
Bili so še drugi kazalci, ki pa so bili pripravljeni na osnovi podatkov, ki so jih posredovale občine, ki so bile vključene v pripravo semaforja (v projektu LIFE Podnebna pot 2050);
Osnovni kazalci za javne stavbe
Delež površine javnih stavb, ki so energetsko prenovljene
Delež javnih stavb z energetskim knjigovodstvom
Površina energetsko prenovljenih javnih stavb v okviru energetskega pogodbeništva
Energetska prenova javnih stavb brez spodbud
Skupna površina energetsko prenovljenih stavb brez spodbud
Doseženi prihranki energije z energetsko prenovo stavb brez spodbud
Zmanjšanje emisij CO2 z energetsko prenovo stavb brez spodbud

## Slide 14: Hvala za pozornost!
Barbara Petelin Visočnik barbara.visocnik@ijs.si