## Slide 1: Kazalci okolja: energija ter Izpusti v zrak iz energetike dr. Silvo Žlebir Agencija RS za okolje

## Slide 2
Baza znanja
17 tematskih skupin - poglavij
180 kazalcev
Podatkovni vir: ARSO + ostali viri
Sodelovanje
18 institucij
96 avtorjev
Kazalci okolja
Agencije RS za okolje
Energija
Gozdarstvo
Industrijska proizvodnja
Instrumenti okoljske politike
Kmetijstvo
Morje
Narava in biotska pestrost
Odpadki in snovni tok
Podnebne spremembe
Potrošnja v gospodinjstvih
Promet
Socio-ekonomski razvoj
Tla in površje
Turizem
Vode
Zdravje ljudi in ekosistemov
Zrak

## Slide 3
http://kazalci.arso.gov.si
Zakonska podlaga in obvezujoči dokumenti:
Zakon o varstvu okolja : POROČILA O OKOLJU, KAZALCI OKOLJA…
Uredba EGS št. 1210/90, 933/99, 1641/03
Strategija EEA 2009 – 2013; Večletni program dela : SOER
Aarhuška konvencija…
Metodologija Evropske okoljske agencije
Gonilne sile
Obremenitve
Stanje
Vplivi
Odzivi
Informacije za
splošno javnost
strokovno javnost
odločevalce
Kazalci okolja
Agencije RS za okolje

## Slide 4
Cene energije
Davki na energijo
Delež obnovljivih virov v bruto končni rabi energije
Energetska učinkovitost in raba energije v gospodinjstvih
Energetska učinkovitost in raba energije v prometu
Intenzivnost izpustov iz proizvodnje električne energije in toplote v javnih TE in TE-TO
Intenzivnost rabe končne energije
Izgube energije v pretvorbi in prenosu
Izpusti (CO2, SO2 in NOx) sektorja proizvodnja električne energije in toplote
Izpusti onesnaževal zraka iz energetskih virov
Izpusti toplogrednih plinov energetskega izvora
Obnovljivi viri energije
Odpadki od zgorevanja premoga v proizvodnji energije
Odvisnost od uvoza energije
Proizvodnja električne energije iz obnovljivih virov energije
Proizvodnja električne energije po gorivih
Proizvodnja radioaktivnih odpadkov
Raba električne energije
Raba končne energije po sektorjih
Skupna energetska intenzivnost
Skupna raba energije po gorivih
Soproizvodnja toplote in električne energije
Subvencije v energetiki
Učinkovitost proizvodnje električne energije
Zunanji stroški proizvodnje električne energije
Kazalci okolje - energija

## Slide 5
Cilji za Slovenijo (Kyoto, EU2020):
V obdobju 2008-2012 izpusti TGP za 8 % nižji glede na izhodiščne izpuste (CO2, N2O, CH4 leta 1986 in F-plini leta 1995)
Povprečni letni izpusti obdobja 2008-2012 pod 18726 kt CO2 ekv (20046 z upoštevanjem ponorov)
Izpusti TGP v okviru sistema ETS v obdobju 2008-2012 omejeni na 8.299 kt CO2 ekv letno. Povprečni letni izpusti preostalih virov ne smejo presegati 11.747 kt CO2 ekv.
Do leta 2020 omejiti izpuste, ki niso vključeni v ETS, da ne bodo več kot za 4 % višji od izhodiščnih izpustov leta 2005
Izpusti toplogrednih plinov energetskega izvora /1

## Slide 6
Izpusti leta 2011 v Sloveniji iz rabe energije po sektorjih in iz neenergetskih virov
Izpusti toplogrednih plinov energetskega izvora /2
Chart: 
| Neenergetski viri | Proizvodnja el. en. in toplote + ubežni izpusti | Industrija in gradbeništvo (energetska raba goriv) | Promet | Druga področja (široka raba)
 | 17.6087 | 34.4144 | 8.7353 | 29.2101 | 10.0315

## Slide 7
Sprememba izpustov zaradi rabe energije po sektorjih glede na izhodiščne emisije v obdobju 1987-2011
Izpusti TGP v prometu 2010/1986 + 181%
Izpusti TGP v industriji 2010/1986 - 61 %
Neizvajanje ukrepov iz Operativnega programa zmanjševanja emisij TGP (2004, 2009) !
Izpusti toplogrednih plinov energetskega izvora /3
Chart: Leto
| 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011
Proiz. el.en. in topl. + ubežni izp. | -374.8152 | -293.6918 | -175.3187 | -540.1692 | -1486.9423 | -910.3638 | -1172.3474 | -1582.2568 | -1195.4817 | -1601.9702 | -1164.8808 | -943.4039 | -1653.1616 | -1355.8772 | -655.4418 | -369.4476 | -616.2301 | -487.8379 | -487.5 | -420.9333 | -197.9772 | -422.3134 | -727.9379 | -600.7242 | -550.7739
Ind. in grad. (ener. raba goriv) | -504.1538 | -732.0981 | -959.8426 | -1286.874 | -1348.2651 | -1743.019 | -1902.5158 | -1740.3186 | -1790.5181 | -1927.2058 | -2186.0493 | -2119.8846 | -2108.9745 | -2137.0251 | -2195.1633 | -2161.8531 | -2247.8298 | -2129.2424 | -1920.1654 | -1812.2173 | -2059.687 | -2101.1212 | -2487.935 | -2506.0597 | -2701.4925
Promet | 307.3712 | 486.4856 | 517.4731 | 722.2191 | 569.2332 | 643.9272 | 1088.229 | 1440.0407 | 1816.7385 | 2454.9106 | 2522.7534 | 1896.9636 | 1704.6905 | 1854.0738 | 1976.5132 | 1856.629 | 1995.9115 | 2145.8725 | 2420.0167 | 2639.8344 | 3221.2223 | 4150.135 | 3317.7845 | 3257.527 | 3691.0962
Druga podr. (široka raba) | 53.2885 | -354.5445 | -303.5322 | -523.3032 | -229.7393 | -475.8572 | 5.6066 | -87.383 | 74.5984 | 697.152 | 768.1866 | 800.1957 | 1015.0776 | 689.9711 | 762.8064 | 618.9722 | 539.9578 | 475.5258 | 222.6338 | -2.2773 | -447.8324 | -84.9372 | -177.0207 | -137.0666 | -408.8056

## Slide 8
Izpusti v obdobju 2005-2011, razdeljeni na izpuste zavezancev EU-ETS ter vire, ki niso vključeni v EU-ETS
Povprečni letni izpusti ne-ETS virov 2008-2012 ne smejo presegati 11.747 kt CO2 ekv.
Leto 2008: 12.571 kt CO2 ekv.
Leto 2009: 11.410 kt CO2 ekv.
Leto 2010: 11.392 kt CO2 ekv.
Leto 2011: 11.515 kt CO2 ekv.
Leto 2012: ?
Izpusti toplogrednih plinov energetskega izvora /4
Chart: [Gg CO2 ekv]
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011
Dejanski izpusti zavezancev EU-ETS | 8720.55 | 8842.182 | 9048.634 | 8860.105 | 8067.023 | 8129.863 | 7994.552
Proizvodnja el. en. in toplote + ubežni izpusti | 365.0601 | 366.6098 | 342.4599 | 305.3044 | 304.238 | 323.8324 | 377.1028
Industrija in gradbeništvo (energetska raba goriv) | 859.5211 | 944.1642 | 760.6445 | 760.3543 | 693.0038 | 698.7561 | 566.0792
Promet | 4427.6099 | 4647.4276 | 5228.8156 | 6157.7282 | 5325.3778 | 5265.1203 | 5698.6894
Druga področja (široka raba) | 2588.5153 | 2363.6042 | 1918.0491 | 2280.9443 | 2188.8608 | 2228.8148 | 1957.0759
Neenergetski viri | 3347.2935 | 3390.2661 | 3391.0517 | 3041.8094 | 2848.1263 | 2835.4756 | 2915.8113

## Slide 9
Zaključki:
Raba energije prispeva več kot 80 % k skupnim izpustom toplogrednih plinov v Sloveniji
Največji vir izpustov je proizvodnja električne energije in toplote, sledi promet
Z uvedbo sistema trgovanja z izpusti toplogrednih plinov v EU (EU-ETS) so za doseganje kjotskega cilja in cilja države za zmanjševanje izpustov toplogrednih plinov do leta 2020 pomembni le izpusti virov, ki v sistem EU-ETS niso vključeni
Trenutno so emisije iz teh virov nižje od kjotskega cilja. V celotnem obdobju 2008-2011 so skupni izpusti za 215 kt CO2 ekv nižji od cilja. Daleč največji vir je promet.
Izpusti toplogrednih plinov energetskega izvora /5

## Slide 10
Cilji:
Zmanjšanje izpustov do leta 2010: - SO2 do ciljne vrednosti 27.000 ton, - NOx do ciljne vrednosti 45.000 ton, - NMVOC do ciljne vrednosti 40.000 ton, - NH3 do ciljne vrednosti 20.000 ton.
Za CO in PM10 količinski cilj ne obstaja.
Zmanjšanje izpustov do leta 2020 (glede na leto 2005)
SO2 znižati za 63 %,
NOx znižati za 39 %,
NH3 znižati za 1 %,
NMVOC znižati za 23 %
PM 2.5 znižati za 25 %.
V pripravi revizija direktive NEC: dodatni cilji za emisije SO2, NOx, NMVOC, NH3 in PM2.5 za leto 2020
Izpusti onesnaževal zraka iz energetskih virov /1

## Slide 11
Indeks gibanja skupnih izpustov SO2, NOx, NMVOC in NH3 glede na leto 1990 in PM10 glede na leto 2000
ter cilji za leto 2010 za SO2, NOx, NMVOC in NH3
Izpusti onesnaževal zraka iz energetskih virov /2
Izpusti SO2 2010/1990 - 95%
Izpusti NMVOC 2010/1990 - 45 %
Izpusti NOx 2010/1990 - 25 %

## Slide 12
Izpusti onesnaževal zraka po sektorjih za leto 2010
Izpusti onesnaževal zraka iz energetskih virov /3

## Slide 13
Gibanje intenzivnosti izpustov CO2, NOx in SO2 iz proizvodnje električne energije in toplote
v obdobju 1992-2010
Intenzivnost izpustov iz proizvodnje električne energije in toplote v javnih TE in TE-TO
Intenzivnost izpustov: količina izpustov na enoto proizvedene električne energije in toplote

## Slide 14
Zaključki
Izpusti NOx , SO2, NMVOC in NH3 so nižji od ciljnih vrednosti za leto 2010
V preteklem obdobju so se najbolj znižali izpusti SO2, sledijo izpusti NMVOC, najmanj pa so se znižali izpusti NOx in NH3
Izpusti PM 10 so se minimalno povečali
Glavni vir izpustov NOx je promet, sledi proizvodnja električne energije in toplote
Glavni vir izpustov PM10 je široka raba - individualna kurišča
Izpusti onesnaževal zraka iz energetskih virov /4