## Slide 1: Ukrepi MO Celje za izboljšanje zraka v Celju
Nina Strle-Mašat1, Simona Uršič2, Andrej Uršič2
1 Mestna občina Celje, Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje
2Zavod za zdravstveno varstvo Celje, Ipavčeva 18, 3000 Celje

## Slide 2: Onesnaženost zraka v Celju
Obseg meritev:
Žveplov dioksid
PM10
Ozon
Dušikov dioksid
Ogljikov monoksid
Benzen
Kovine
Notes: Ustno povedati, da bodo v nadaljevanju glede na medij vsi obravnavani in zakaj ta vrstni red – ali po vključevanju ZZV ali po nastajanju ali po prepoznavanju ali po problematiki!
Po velikosti problema v povezavi z prepoznanimi vplivi na zdravje in okolje.

## Slide 3: Problem žveplovega dioksida
Aktivnosti MO Celje za zmanjšanje onesnaženosti:
1968: Prve kompleksnejše meritve in začetki sanacije - Komisija občinske skupščine za sanacijo ozračja in voda.
1975: SIS za varstvo zraka
1981: Družbeni dogovor o varstvu okolja
  1993: Sanacijski program za varstvo zraka za obdobje 1993 - 2000

## Slide 4: Rezultat za SO2:
Chart: Povprečna letna koncentracija SO2 v zraku v Celju
| 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012
SO2 | 57 | 54 | 49 | 32 | 24 | 28 | 23 | 19 | 17 | 15 | 10 | 10 | 11 | 9 | 7 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7
Mejna vrednost | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20

## Slide 5: Rezultat: IJS Celje
Centralna enota
meritve
obveščanje
Mer. postaja AMP1
(promet, toplarna)
Mer. postaja AMP2 mobilna postaja (toplarna)
Mer. postaja državne merilne mreže
(stan. območja)
Agencija RS za okolje
En javni prikazovalnik, lokalna TV
Uporabniški terminal na MO Celje
Avtomatski telefonski odzivnik
Internet
Evropski sistem APHEIS
Mer. postaja CC (industrijska cona)

## Slide 6: Dušikov dioksid (NO2)
Chart: Povprečna letna koncentracija NO2
| 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012
Letna povprečna vrednost NO2 | 32 | 37 | 37 | 35 | 33 | 29 | 28 | 30 | 26 | 24 | 27 | 24 | 26 | 28 | 23 | 21 | 22 | 26 | 25 | 27
Letna mejna vrednost | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 56 | 54 | 52 | 50 | 48 | 46 | 44 | 42 | 40 | 40 | 40
Tudi mejne vrednosti (MV 1 ura) in/ali alarmne vrednosti (AV 3 ure) niso bile presežene.
Mejne vrednosti niso prekoračene

## Slide 7: PM10: Stanje
Chart: Povprečna letna koncentracija PM10 v zraku
| 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012
Povprečna letna količina delcev PM10 | 33 | 36 | 36 | 35 | 46 | 53 | 40 | 43 | 37 | 32 | 30 | 31 | 32 | 31 | 35
Mejna vrednost | 44.8 | 43.2 | 41.6 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40
Chart: 
| 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012
Dopustno št. preseganj MV | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35
Dejansko št. preseganj MV | 116 | 146 | 80 | 97 | 62 | 51 | 37 | 42 | 58 | 73 | 55

## Slide 8: PM10: Aktivnosti
2009: Občinski program varstva okolja za Mestno občino Celje
2009: Kataster virov onesnaževanja zraka (za leti 2007 in 2008)
2011: Raziskava ARSO: Opredelitev virov delcev PM10 v Celju
2013: Odlok o načrtu kakovosti zraka na območju Mestne občine Celje

## Slide 9: PM10: Aktivnosti Občinski program varstva okolja
Občinski program varstva okolja MO Celje med drugim obsega:
Vizija okoljskega razvoja
Povzetek o stanju okolja v MO Cleje (2007/2008)
  Zrak, hrup, vode, tla, industrija in storitvene dejavnosti, promet, energetika, kmetijstvo in gozdarstvo, turizem, odpadki
Dosedanji odzivi MO Celje po posameznih področjih
Pregled ukrepov po posameznih področjih
Strateški cilji ter sistemski in operativni ukrepi
  Varstvo zraka in prilagajanje podnebnim spremembam
  Sanacija in varstvo tal
  Varstvo pred hrupom
  Trajnostno ravnanje z vodami
  Ohranjanje narave in mestnih zelenih površin
  Učinkovito ravnanje z odpadki
  Okoljsko informiranje in ozaveščanje (projekt Ekorg)
Kazalniki za spremljanje učinkovitosti

## Slide 10: PM10: Aktivnosti Kataster virov onesnaževanja zraka za 2007/08 (1)
Uporabljena metoda: EMEP/CORINAIR Emission Inventory Guidebook – 2006 (metoda EEA, ARSO)
  Osnovni princip: izračun emisij s pomočjo emisijskih faktorjev
  Modifikacija za industrijske kotlovnice, tehnološke procese in uporabo topil: rezultati meritev
EMEP/CORINAIR: delitev virov onesnaževanj zraka na 11 skupin

## Slide 11: PM10: Aktivnosti Kataster virov onesnaževanja zraka za 2007/08 (2)
Način določitve količine onesnaževal (emisije) po skupinah
 | Naziv skupine virov | Način opredelitve količine onesnaževala
01 | Termoelektrarne - toplarne in kotlovnice za daljinsko ogrevanje | Izračun s pomočjo emisijskih faktorjev
02 | Kotlovnice za ogrevanje in mala kurišča | Izračun s pomočjo emisijskih faktorjev
03 | Industrijske kotlovnice in procesi z izgorevanjem | Rezultati meritev
04 | Tehnološki procesi | Rezultati meritev
05 | Pridobivanje in distribucija fosilnih goriv | Izračun s pomočjo emisijskih faktorjev
06 | Uporaba topil | Rezultati meritev
07 | Cestni promet | Izračun s pomočjo emisijskih faktorjev
08 | Ostali promet | Vir je bil ocenjen kot za Celje nepomemben. Emisij v zrak nismo ocenjevali.
09 | Ravnanje z odpadki | Izračun s pomočjo emisijskih faktorjev
10 | Kmetijstvo, gozdarstvo in živinoreja | Izračun s pomočjo emisijskih faktorjev
11 | Narava | Vir je bil ocenjen kot za Celje nepomemben. Emisij v zrak nismo ocenjevali.

## Slide 12: PM10: Aktivnosti Kataster virov onesnaževanja zraka za 2007/08 (3)
Cestni promet
Ind. kotlovnice in tehnološki procesi
Ogrevanje (kotlovnice in mala kurišča)
Skupina
Struktura emisije skupnega prahu

## Slide 13: PM10: Aktivnosti Opredelitev virov delcev PM10
Viri onesnaževanja in vpliv virov na onesnaženost zraka (Raziskava ARSO, 2011; Merilna mesta Celje - analiza virov delcev PM10 )
Industrija in promet 31 %
Kurjenje lesa 24 %
Sekundarni delci 17 % (transport od drugod)
Neopredeljeni viri

## Slide 14: PM10: Aktivnosti Odlok o načrtu kakovosti zraka na območju MO Celje (1)
Ukrepi za zmanjšanje onesnaženosti:
  Ukrepi na področju spodbujanja učinkovite rabe energije in obnovljivih virov energije
  Ukrepi na področju prometa
  Ukrepi na drugih področjih
  Kratkoročni ukrepi

## Slide 15: PM10: Aktivnosti Odlok o načrtu kakovosti zraka na območju MO Celje (2)
1. Ukrepi na področju spodbujanja učinkovite rabe energije in obnovljivih virov energije:
  Daljinsko ogrevanje in oskrba s plinom (6 podukrepov)
    Širitev obeh sistemov, povečevaje priključevanja, izboljšava strukture rabe energentov…
  Ukrepi na področju naprav za ogrevanje gospodinjstev (5 podukrepov)
    Spodbujanje zamenjav kurilnih naprav, zagotavljanje standardov kakovosti kurilnih naprav, poostren nadzor nad kurjenjem odpadkov…
  Horizontalni ukrepi (4 podukrepi)
    Energetska sanacija javnih stavb, spodbujanje gradnje nizkoenergetskih objektov, spodbujanje zmanjševanja toplotnih izgub stavb..
Spodbujanje ukrepov s subvencijami

## Slide 16: PM10: Aktivnosti Odlok o načrtu kakovosti zraka na območju MO Celje (3)
2. Ukrepi na področju prometa (16 podukrepov):
Trajnostna mobilnost:
  trajnostni prevozi, trajnostna parkirna politika, mobilnostni načrti podjetij, parkirna mesta za kolesa…
Javni potniški promet:
  Nove poti mestnega JPP, integracija s primestnim JPP, obnova voznega parka, subvencioniranje vozovnic…
Prometna ureditev:
  Obvoznica S-J, kolesarske steze, zmanjšanje hitrosti…
Preprečevanje resuspenzije prahu
  Posipanje in soljenje cest, pometanje cest, ukrepi na gradbiščih, manipulacije, pretovor in prevoz sipkega materiala
Komunalna vozila in taksi služba
  Obnova voznega parka (EEV ali Euro 6 tovorna vozila), vozila na zemeljski plin ali električni pogon

## Slide 17: PM10: Aktivnosti Odlok o načrtu kakovosti zraka na območju MO Celje (4)
3. Ukrepi na drugih področjih:
Izvajalci gospodarskih dejavnosti (5 podukrepov)
  Zmanjševanje ubežnih emisij, spodbujanje BAT, zmanjševanje prašenja…
Izobraževanje in osveščanje (5 podukrepov):
  Spletno mesto za kakovost zraka, akcije izobraževanja o kakovosti zraka, zmanjšanje ognjemetov….

## Slide 18: PM10: Aktivnosti Odlok o načrtu kakovosti zraka na območju MO Celje (5)
4. Kratkoročni ukrepi:
Ukrepi s ciljem skrajšanja obdobij ko so presežene dnevne mejne vrednosti PM10
  Priporočila za občanom in inštitucijam kako v okviru svojih možnosti kratkoročno zmanjšati onesnaževanje s PM10

## Slide 19: OZON: Stanje
  CV (8h) so pogosto prekoračene:

## Slide 20: Emisije prekurzorjev ozona v Celju
Dušikovi oksidi (~ 1.360 t/leto)
Nemetanski hlapni ogljikovodiki (~ 300 t/leto)
Promet
Promet

## Slide 21: OZON: Ukrepi
Ukrepi za zmanjšanje emisij PM10 bodo vplivali tudi na onesnaženost zraka z ozonom
Posebni ukrepi:
  še niso načrtovani
  vpeljani bodo, če ukrepi za zmanjšanje emisij PM10 ne bodo dovolj uspešni

## Slide 22: Ukrepi MO Celje za izboljšanje zraka v Celju
Celje je v nedavni preteklosti že uspešno rešilo težaven problem prekomerne onesnaženosti zraka z žveplovim dioksidom
Rešitev problema prekomerne onesnaženosti zraka s PM10 (in ozonom) je morda še težji problem, vendar načrtovani ukrepi in dosedanje izkušnje zagotavljajo, da bo Celju uspelo tudi drugič.