## Slide 1
OGLJIČNI ODTIS GOSPODINJSTVA
Študenti: Uroš Bagari, Tina Horvat, Neva Katalenič
Mentorica: mag. Neva Malek
Ekonomska šola Murska Sobota,
Višja strokovna šola
Murska Sobota, junij 2013

## Slide 2
projektna naloga pri predmetu EKOLOGIJA
namen PN: proučiti ogljični odtis
cilji PN: teoretično preučiti delovanje toplogrednih plinov, pojav tople grede in ogljični odtis, poiskati primer dobre prakse izračuna ogljičnega odtisa ter na osnovi zbranih podatkov izračunati ogljični odtis družine, izračunati ogljični odtis na družinskega člana, primerjati odtise med člani skupine ter podati predloge za znižanje ogljičnega odtisa

## Slide 3: KAJ JE OGLJIČNI ODTIS?
skupne emisije toplogrednih plinov …
ekvivalent CO2 …
posredni in neposredni

## Slide 4: IZRAČUN OGLJIČNEGA ODTISA ČLANOV SKUPINE
izračun po GHG protokolu (Scope 1, Scope 2 in Scope 3)
Scope 1: neposredne emisije TGP iz virov, ki so v lasti ali pod nadzorom organizacije
Scope 2: emisije, ki nastanejo ob proizvodnji elektrike, ki jo porabi organizacija
Scope 3: viri posrednih izpustov TGP (pridobivanje, predelava in prevoz kupljenega goriva in izdelkov, prevoz, life-cycle TGP porabljenih izdelkov in storitev, odpadki, raba vode ipd.)

## Slide 5: IZRAČUN OGLJIČNEGA ODTISA
emisije toplogrednih plinov = dejavnost x emisijski faktor
Energent | Energijska vrednost | Gostota | Emisijski faktor
Elektrika | - | - | 0,436 kg CO2/kWh
Bencin | 43,85 MJ/kg | 0,755 kg/l | 69,200 t CO2/TJ
Dizel | 42,60 TJ/103t | 0,845 kg/l | 74,040 t CO2/TJ

## Slide 6
Energent | Povprečna mesečna poraba
Elektrika | 547,70 kWh
Bencin | 56,50 l
Dizel | 87,00 l
Povprečna mesečna poraba energentov
Energent | Ogljični odtis v t CO2
Elektrika | 2,90
Bencin | 1,60
Dizel | 2,75
Skupaj | 7,25
Letni ogljični odtis
IZRAČUN OGLJIČNEGA ODTISA - UROŠ

## Slide 7
Energent | Povprečna mesečna poraba
Elektrika | 335,50 kWh
Bencin | 47,13 l
Energent | Ogljični odtis v t CO2
Elektrika | 1,70
Bencin | 1,80
Skupaj | 3,50
IZRAČUN OGLJIČNEGA ODTISA - TINA
Povprečna mesečna poraba energentov
Letni ogljični odtis

## Slide 8
Energent | Povprečna mesečna poraba
Elektrika | 455,50 kWh
Bencin | 146,00 l
Energent | Ogljični odtis v t CO2
Elektrika | 2,40
Bencin | 3,60
Skupaj | 6,00
IZRAČUN OGLJIČNEGA ODTISA - NEVA
Povprečna mesečna poraba energentov
Letni ogljični odtis

## Slide 9
Gospodinjstvo | Število članov | Skupni ogljični odtis v t CO2 | Ogljični odtis na člana gospodinjstva v t CO2
Gospodinjstvo 1 | 4 | 7,25 | 1,45
Gospodinjstvo 2 | 3 | 3,50 | 1,16
Gospodinjstvo 3 | 6 | 6,00 | 1,00
Letni ogljični odtis vseh treh gospodinjstev
PRIMERJAVA OGLJIČNEGA ODTISA GOSPODINJSTEV

## Slide 10
koristimo čim več dnevne svetlobe
konstantna vožnja/brez naglih pospeševanj
v cestnem zastoju ugasnemo motor vozila
ugašamo luči, ko zapustimo prostor
na krajše razdalje hodimo peš ali uporabljamo kolo
izklopimo polnilnike, ko niso v uporabi
izklopimo stroje/naprave iz vtičnic
izklopimo računalnike …
PREDLOGI ZA ZMANJŠANJE OGLJIČNEGA ODTISA GOSPODINJSTEV

## Slide 11
HVALA ZA POZORNOST!